Załącznik nr 1.

do specyfikacji istotnych                                                                                                            warunków zamówienia

### Specyfikacja  techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Nazwa zadania: rzeka Białka Lelowska w km 1+300 – 2+800 - rozmiar całkowity 1500 m.  w m. Koniecpol gm. Koniecpol pow. częstochowski woj. śląskie

2019r.

  - Nazwa zamówienia: rzeka Białka Lelowska w km 1+300 – 2+800 rozmiar całkowity 1500 m.  w m. Koniecpol gm. Koniecpol pow. Częstochowski woj. śląskie

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych:

W ramach prac realizowane będą roboty utrzymaniowe  z terenu ZZ w Piotrkowie Trybunalskim NW w Koniecpolu.

| Lp. | Nazwa rzeki | km rzeki | Rodzaj budowli | Gmina | Miejscowość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Białka Lelowska | 1+300-2+800 | rzeka | Koniecpol | Koniecpol |

Rzeka Białka Lelowska jest lewym dopływem rzeki Pilicy i została zamulona podczas ostatniej powodzi. Ze względu na zamulenie i występowanie rodzin bobrowych rzeka wylewa się poza koryto i zalewa okoliczne użytki i zabudowania oraz podmywa wały przeciwpowodziowe rzeki Pilicy. Wymaga natychmiastowego udrożnienia. Zgoda RDOŚ na wykonanie odcinka długości 1500 mb. oraz zabudowę wyrw.

Zakres robót obejmował będzie następujące prace:

Wykoszenie skarp, usuwanie zatorów, punktowe usunięcie namulisk, usunięcie namułu z rzeki, zasypanie nor bobrowych, wykonanie palisady przy wyrwach brzegowych wraz z ich zabezpieczeniem przed bobrami np. jutą, naprawa uszkodzonych skarp narzutem kamiennym w płotkach z faszyny leśnej na geowłókninie z zabezpieczeniem kiszek faszynowych przed bobrami np., jutą. Prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Nie dotyczy.

1.4.  Informacje o terenie budowy oraz organizacji robót budowlanych:

Organizacja prac:

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

- Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

- Termin realizacji prac – rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zawartą umową.

Zabezpieczenia interesów Inwestora.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt lub wypłacania ewentualnych odszkodowań osobom trzecim za powstałe szkody, będące skutkiem realizacji wykonywanych prac.

Ochrona środowiska.

W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),

-  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

- Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych,

a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.

Zagospodarowanie odpadów.

- Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą

o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi.

- Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

  - Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

Kod 45246400-7 „roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”

Kod 45244000-9 „wodne roboty budowlane”

  - Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

-   nie występują.

2.      Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości .

- Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy niniejszych  robotach powinny posiadać certyfikaty zgodności z PN lub BN lub aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN lub BN zgodnie z postanowieniami umowy.

- Spełniać wymogi niniejszej  specyfikacji technicznej.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do  wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania sprawnego technicznie sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, a w szczególności.

-  wg  założeń  określonych w pkt.5  Specyfikacji technicznej.

4.       Wymagania dotyczące środków transportu.

-    Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  i właściwości przewożonych materiałów.

-   wg założeń  określonych w pkt.5  Specyfikacji technicznej.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i specyfikacją techniczną, 
        a także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego,
        a w szczególności:

5.1. Ręczne wykoszenie skarp rzeki z wygrabieniem i utylizacją przy poroście gęstym i twardym obustronnie szerokości 2.0 m. w km 1+300 – 2+800

5.2. Usunięcie zatorów występujących w dnie rzeki z wywiezieniem km 1+500, 1+800, 2+300, 2+500, 2+800

5.3. Mechaniczne punktowe usunięcie namulisk na brzegach rzeki w km 1+300 – 2+000 z ułożeniem odkładu na łącznej długości 200 m.

5.4. Mechaniczne usunięcie namulisk z rzeki w km 2+000 – 2+800 z ułożeniem odkładu na prawym brzegu rzeki na długości 800 m oraz zasypanie wyrw.

5.5. Zasypanie nor bobrowych.

5.6. Nadzór przyrodniczy.

5.7. Wykonanie palisady przy wyrwach na łącznej długości 140 m. przy głębokości wbicia 1,5 m.

5.8. Wykonanie ubezpieczenia skarp w miejscach wyrw narzutem kamiennym w plotkach z faszyny leśnej krata 1x1m na geowłókninie, kiszki faszynowe zabezpieczone przed bobrami np. jutą, na łącznej długości 140 m, szerokości 2 m.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Kontrola polegała będzie na wizualnej ocenie wykonanych robót zgodnie ze specyfikacją techniczną. Przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela zamawiającego koordynatora  okazać stosowne certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie odpowiadają normom i nie uzyskują akceptacji koordynatora  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

- Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w tabeli wyceny robót 
z dokładnością do: 1m, 1m2,  1m3, r-g, itp.

- Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Wykonawca lub Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy, a potwierdza koordynator.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

- Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę.

- Do zgłoszenia robót niezbędne jest przedłożenie dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane roboty oraz teren robót przed wykonaniem prac.

- Odbiór robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, przy udziale Wykonawcy i/lub Upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca udzieli 2 lata gwarancji na elementy faszyny leśnej, kamienne i palisady.

- Opis sposobu rozliczenia:

- Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru robót protokołem końcowym, zgodnie                                        z postanowieniami umowy.

- Dokumenty odniesienia

Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Polska Norma Budownictwa

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wymagania i badania przy odbiorze.

BN-74/9191-02  Urządzenia wodno melioracyjne

PN-68/B-0605  Roboty ziemne budowlane.

b) Ustawa o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn.zm),

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),

d) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018,  poz.2268. ze zm.),

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.),

f) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Załączniki do STWIORB:

  - Zakres prac.

  - Mapa poglądowa

Sporządził:                                                                                        Zatwierdził:

Załącznik nr 1

do STWIORB

PRZEDMIAR ROBÓT

Karta tytułowa przedmiaru robót.

    - Nazwa robót budowlanych wg zamawiającego:

Rzeka Białka Lelowska  w km 1+300 – 2+000 (punktowo) i w km 2+000 – 2+800 – rozmiar

całkowity 1500 m. w m. Koniecpol gm. Koniecpol pow. częstochowski woj. śląskie

    - Nazwy i kody robót budowlanych wg wspólnego Słownika Zamówień:

45244000-9 Wodne roboty budowlane

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

  - Adres obiektu:

rz. Białka Lelowska w km 1+300 – 2+800.

m. Koniecpol, gm. Koniecpol, pow. częstochowski, woj. śląskie.

  - Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Młynarska 2

  - Data opracowania przedmiaru:

Lipiec 2019r.

Załącznik nr 2.

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

ZAKRES  PRAC

Rzeka Białka Lelowska w km 1+300 – 2+800

w m. Koniecpol,  gm. Koniecpol.

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykoszenie skarp rzeki | m2 | 6000 |
| 2. | Usuwanie zatorów z wywiezieniem poza obiekt | m3 | 80 |
| 3. | Punktowe usunięcie namulisk na brzegach rzeki wykonywane w gruncie kat. III. Ułożenie odkładu na łącznej długości 200 m Km 1+300 – 2+000 | m3 | 600 |
| 4. | Usunięcie namulisk z rzeki wykonywane w gruncie kat. III na materacach. Ułożenie odkładu na prawym brzegu rzeki na długości 800 m oraz zasypanie wyrw brzegowych Km 2+000 – 2+800 | m3 | 2400 |
| 5. | Zasypanie nor bobrowych | r-g | 20 |
| 6. | Nadzór przyrodniczy | obiekt | 1 |
| 7. | Wykonanie palisady przy wyrwach gł. wbicia 1,5 m wraz z ich zabezpieczeniem przed bobrami np. jutą | m | 140 |
| 8. | Naprawa uszkodzonych skarp narzutem kamiennym w płotkach z faszyny leśnej krata 1x1m. na geowłókninie z zabezpieczeniem przed bobrami np. jutą | m2 | 280 |

Koniecpol 2019

Sporządził:…………………………………………………              Zatwierdził:……………………………………………….