Badania geotechniczne

do zadania pn. „Ekspertyza stanu technicznego wału przeciwpowodziowego Buraków – Sady odcinek 0+000 – 3+100”

Gmina Łomianki

powiat warszawski zachodni

Województwo mazowieckie

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zleceniodawca: Specjalistyczna Pracownia Projektowa „Waga-Bart” Zbigniew Bartosik

ul.Wojciechowskiego 37/4   02-495 Warszawa

Opracował

mgr. Andrzej Drążek

nr upr.geol. 060314

listopad 2020

Spis treści:

Spis treści

1. Wstęp										str. 3

2. Opis projektowanej inwestycji							str. 3

3. Zakres wykonanych prac								str. 4

4. Charakterystyka terenu badań 							str. 5

5. Charakterystyka warunków geotechnicznych						str. 5

6. Warunki hydrogeologiczne								str. 9

7. Podsumowanie									str. 10

Spis załączników

Mapa dokumentacyjna w skali 1:2000							zał. 1

Profile otworów w tym i otworów archiwalnych					zał. 2

Przekroje geotechniczne 								zał. 3

Wyniki badań laboratoryjnych								zał. 4

1. Wstęp

Niniejsze badania geotechniczne wykonano na zlecenie Specjalistycznej Pracowni Projektowej „Waga-Bart” Zbigniew Bartosik z siedzibą przy ul.Wojciechowskiego 37/4, 02-495 Warszawa. Zleceniodawca jest Wykonawcą zadania pn. „Ekspertyza stanu technicznego wału przeciwpowodziowego Buraków – Sady odcinek 0+000 – 3+100”. Generalnym Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zakres zadania obejmuje lewy wał Wisły Buraków - Sady km 0+000-3+100.

# Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie.

Dla potrzeb niniejszego pracowania oprócz prac własnych wykorzystano archiwalne badania geotechniczne wykonane przez AQUA GEO do Projektu modernizacji wału przeciwpowodziowego Wisły w km 525+000 ÷ 537+400 Gmina Łomianki opracowanego przez Biuro Projektowo Usługowe Wodnych Melioracji Wodociągów i Kanalizacji „MELWODPROJEKT” 04-028 Warszawa, Al.Stanów Zjednoczonych 51 oraz wiercenia wykonane przez DAGEO dla zadania „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000 ÷ 537+400 w gminie Łomianki opracowanie KV Projekty Architektoniczne.

2. Opis obiektu.

Obiektem, którego dotyczy opracowanie jest lewy wał przeciwpowodziowy Wisły w km 0+000 – 3+100 /zał. 1/. Wał ten należy do II klasy technicznej. Wał chroni tereny należące do Łomianek Miasto i Łomianek Dolnych. Wał nie posiada specjalnych zabezpieczeń filtracyjnych jak przesłona pionowa bądź ekrany. Korpus wału wykonano z miejscowych gruntów wydobytych z bezpośredniego sąsiedztwa wału.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Zakres wykonanych prac.

3.1. Prace terenowe

Wykonano następujący zakres prac wiertniczych:

- 15 otworów badawczych do głębokości 15 metrów z korony wału (numeracja otworów poprzedzona literą K),

- 19 otworów badawczych do głębokości 5 metrów odwierconych przy stopach wału, stopa odwodna (międzywale) numeracja SM, stopa odpowietrzna (zawale) numeracja SZ,

- 14 otworów badawczych do głębokości 2,5 metra poniżej terenu wykonane na zawalu (numeracja Z) i w między walu (numeracja M).

Łączny metraż wierceń wyniósł 370 metrów bieżacych.

Otwory badawcze wykonano mini wiertnicą mechaniczną oraz sprzętem ręcznym typu Borro, a średnica wierceń wyniosła 6 -10 cm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z ubiciem.

Dla potrzeb opracowania wykorzystano profile 12 otworów archiwalnych (numeracja zaczynająca się litera A)

Lokalizację otworów własnych i archiwalnych przedstawiono na załączniku nr 1. Profile otworów zawiera załącznik 2.

Przy otworach usytuowanych na koronie wału wykonano sondowania CPT. Wykonawcą sondowań była Firma ARPAGEO S.C. Wyniki tych badań stanowią odrębne opracowanie.

3.2. Prace geodezyjne.

W ramach prac geodezyjnych wykonano wytyczenie otworów w terenie, określenie ich rzędnych oraz lokalizację na mapie. Prace te wykonał Zleceniodawca opracowania pomiarem GPS.

3.3. Prace laboratoryjne.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano następujący zakres badań:

- analiza uziarnienie (w tym analiza areometryczna) 		6 badań

- określenie granic konsystencji (stopień plastyczności) 		9 badań

- określenie zawartości części organicznych			2 badania

- określenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności		5 badań

- badania enometryczne						5 badań

Badania laboratoryjne przeprowadziło Laboratorium Konstrukcji Betonów, Geotechniki i Betonu Instytuty Techniki Budowlanej. Wyniki badań stanowią załącznik nr 4.

4. Charakterystyka terenu badań.

Teren badań wchodzi w skład Gminy Łomianki powiat warszawski zachodni. Stanowi go lewy wał przeciwpowodziowy Wisły Buraków Sady w km 0+000 ÷ 3+100 /zał. 1/.

Rzędne terenu wynoszą od 77,0 do 79,5 metra powyżej poziomu morza (teren naturalny) i od 81,6 do 82,8 mnpm na koronie wału.

Pod względem geomorfologicznym teren badań położony jest na tarasie zalewowym Wisły.

5. Charakterystyka warunków geotechnicznych.

Warunki geotechniczne występujące w korpusie wału i jego podłożu zilustrowano na przekrojach geotechnicznych o następujących przebiegach:

- przekroje I - XVI w skali 1:200 prostopadłe do wału (zał. 3/1 do 3/16),

- przekrój geotechniczny XVII poprowadzony po koronie wału w skali 1:200/2000 (zał. 3/17).

Stwierdzono grunty antropogeniczne, glebę, grunty rzeczne i wodnolodowcowe sypkie (piaski pospółki), grunty rzeczne spoiste (mady), grunty organiczne, gliny lodowcowe i iły trzeciorzędowe, które na przekrojach geotechnicznych wydzielono w postaci siedmiu warstw geotechnicznych stosując za kryterium wydzielenia genezę i rodzaj gruntów. Na przekrojach pominięto wydzielanie gleby. Podane poniżej parametry dla poszczególnych warstw podano na podstawie normy PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie w oparciu o zależności korelacyjne od wartości ID lub IL. Dla gruntów, dla których laboratoryjnie określono parametry wytrzymałościowe w odniesieniu do naprężeń efektywnych parametry te podano w opisach warstw jako parametry dodatkowe.

Warstwa I to grunty antropogeniczne - nasypy budowlane. Grunty te stanowią korpus wału oraz podbudowę drogi z płyt betonowych przebiegającej wzdłuż wału od strony odwodnej. W warstwie I wydzielono dwie podwarstwy stosując za kryterium wydzielenia rodzaj gruntów i ich własności filtracyjne i stopień zagęszczenia.

Podwarstwa Ia to nasypy z jasno szarych i jasno brązowo szarych piasków drobnych i pylastych w stanie luźnym i w dolnym zakresie stanu średnio zagęszczonego. Grunty te stanowią główny składnik obwałowań /zał. 3/. Parametry tych gruntów zalecane do obliczeń są następujące;

stopień zagęszczenia 		ID = 0,3

ciężar objętościowy  		( = 1,6 t/m3 grunty mało wilgotne

( = 1,85 t/m3 grunty nawodnione

kąt tarcia wewnętrznego 	(  =29,5o

moduł ściśliwości 		Mo=45 MPa

współczynnik filtracji 		k = 10 m/d

Podwarstwa Ib to nasypy budowlane wykonane z gruntów spoistych. Pod względem geotechnicznym są to piaski gliniaste o barwie ciemno brązowej i brązowo szarej. Tego typu nasypy wystąpiły na początkowym odcinku wału i stwierdzono je w otworze A3. W trakcie wierceń grunty te wystąpiły w stanie twardoplastycznym i półzwartym. W ciągu roku parametry tych gruntów ulegają zmianom, przede wszystkim w okresie długotrwałych stanów wysokich w rzece i szczególnie ma to miejsce na skarpie odwodnej. Poniżej podane parametry tych gruntów odnoszą się do okresu maksymalnego nawodnienia nasypów;

stopień plastyczności	 			IL = 0,3

ciężar objętościowy  				( =2,0 t/m3

kąt tarcia wewnętrznego		 	(  =13o

spójność					c= 9 Pa

moduł ściśliwości				Mo =23 MPa

współczynnik filtracji 				k = 0,1 m/d

Warstwa II to grunty antropogeniczne -nasypy niebudowlane. Grunty te występują lokalnie i stanowią korpus drogi gruntowej przebiegającej na krótkim odcinku od strony odpowietrznej wału. Z racji niewielkich miąższości grunty te nie mają większego znaczenia dla obliczeń stateczności.

Warstwę III stanowią grunty sypkie rzeczne (facja korytowa Wisły) i wodnolodowcowe. Są to piaski drobne, piaski pylaste i piaski średnie oraz lokalnie pospółki, żwiry i otoczaki o barwie jasno i ciemno szarej oraz jasno żółto szarej i jasno brązowo szarej. Grunty te stanowią główny składnik podłoża wału. W warstwie tej wydzielono cztery podwarstwy stosując za kryterium wydzielenia rodzaj gruntu i jego stopień zagęszczenia.

Podwarstwa IIIa to piaski drobne, piaski średnie i lokalnie piaski pylaste w stanie średnio zagęszczonym.  Parametry tych gruntów są następujące (w odniesieniu do piasków drobnych):

stopień zagęszczenia 		ID = 0,5

ciężar objętościowy  		( = 1,65 t/m3 grunty mało wilgotne

( = 1,9 t/m3 dla gruntów nawodnionych

kąt tarcia wewnętrznego 	(  =30,5o

moduł ściśliwości 		Mo=65 MPa

współczynnik filtracji 		k = 16 m/d

Podwarstwa IIIb to piaski średnie w stanie luźnym. Parametry gruntów tej podwarstwy są następujące:

stopień zagęszczenia 		ID = 0,3

ciężar objętościowy  		( = 1,65 t/m3 grunty mało wilgotne

( = 1,95 t/m3 dla gruntów nawodnionych

kąt tarcia wewnętrznego 	(  =31,5o

moduł ściśliwości 		Mo=70 MPa

współczynnik filtracji 		k = 25 m/d

Podwarstwa IIIc to piaski średnie i lokalnie piaski drobne oraz w stanie zagęszczonym i w górnym zakresie stanu średnio zagęszczonego.  Parametry tych gruntów są następujące:

stopień zagęszczenia 		ID = 0,7

ciężar objętościowy  		( = 1,8 t/m3 grunty mało wilgotne

( = 2,05 t/m3 dla gruntów nawodnionych

kąt tarcia wewnętrznego 	(  =34o

moduł ściśliwości 		Mo=130 MPa

współczynnik filtracji 		k = 25 m/d

Podwarstwa IIId to pospółki i żwiry w górnym zakresie stanu średnio zagęszczonego i w stanie zagęszczonym. Parametry gruntów tej podwarstwy są następujące:

stopień zagęszczenia 		ID = 0,6

ciężar objętościowy  		( = 1,75 t/m3 grunty mało wilgotne

( = 2,05 t/m3 dla gruntów nawodnionych

kąt tarcia wewnętrznego 	(  =39o

moduł ściśliwości 		Mo=175 MPa

współczynnik filtracji 		k = 120 m/d

Warstwa IV to grunty rzeczne spoiste – mady. Są to gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz lokalnie pyły piaszczyste i pyły o barwie brązowo szarej i ciemno szarej. Lokalnie występują bezpośrednio pod korpusem wału. Osiągają do 3 metrów miąższości. W ciągu roku parametry tych gruntów ulegają zmianom wraz z dłuższymi wahaniami wody gruntowej powiązanej ściśle z wahaniami wody w Wiśle. Podane poniżej parametry tych gruntów odnoszą się do okresów maksymalnego uplastycznienia gruntów. Są to grunty nieskonsolidowane (typ gruntów C wg. normy PN-81/B 03020). W warstwie IV wydzielono dwie podwarstwy stosując za kryterium wydzielenia stopień plastyczności.

Podwarstwa IVa to mady w stanie twardoplastycznym. Parametry tych gruntów są następujące:

stopień plastyczności	 			IL = 0,2

ciężar objętościowy  				( =2,1 t/m3

kąt tarcia wewnętrznego		 	(  =14,5o

spójność					c=16 kPa

moduł ściśliwości pierwotnej			Mo =29 MPa

współczynnik filtracji 				k = 0,1 m/d

efektywny kąt tarcia wewnętrznego (laboratorium) 	(’ =od 25,5 do 33,5o

efektywna spójność (laboratorium)			c’= od 17 do 22 kPa

edometry moduł ściśliwości (laboratorium)		Eod od 3,6 do 4,8 MPa

Podwarstwa IVb to mady w stanie plastycznym. Parametry tych gruntów są następujące:

stopień plastyczności	 			IL = 0,4

ciężar objętościowy  				( =2,0 t/m3

kąt tarcia wewnętrznego		 	(  =11,5o

spójność					c=11 kPa

moduł ściśliwości pierwotnej			Mo =18 MPa

współczynnik filtracji 				k = 0,1 m/d

efektywny kąt tarcia wewnętrznego (laboratorium) 	(’ = 33o

efektywna spójność (laboratorium)			c’=  8,6 kPa

edometry moduł ściśliwości (laboratorium)		Eod = 3,3 MPa

Warstwę V stanowią grunty organiczne. Są to namuły gliniaste i piaszczyste oraz lokalnie torfy i gytie o barwie ciemno szarej i czarnej. Grunty te występują lokalnie. Stanowią wypełnienie dawnych starorzeczy Wisły. Parametry tych gruntów są następujące:

stopień plastyczności  		IL = 0,5

ciężar objętościowy  		( = 1,9 t/m3

kąt tarcia wewnętrznego 	(  =10O

spójność			c= 9 kPa

moduł ściśliwości 		Mo=16 MPa

współczynnik filtracji 		k = 0,05 m/d

efektywny kąt tarcia wewnętrznego (laboratorium) 	(’ = 31,5O

efektywna spójność (laboratorium)			c’=  13 kPa

edometry moduł ściśliwości (laboratorium)		Eod = 3,8 MPa

Warstwa VI to grunty lodowcowe. Są to gliny zwałowe stwierdzone w kilku otworach. Niewykluczone, że grunty te to tzw. kra gruntów lodowcowych w obrębie osadów rzecznych i wodnolodowcowych. Pod względem geotechnicznym są to gliny piaszczyste i piaski gliniaste o barwie ciemno szarej. Występują w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Są to grunty morenowe nieskonsolidowane (typ gruntów B wg. normy PN-81/B 03020). Parametry gruntów warstwy V są następujące:

stopień plastyczności	 			IL = 0,1

ciężar objętościowy  				( =2,2 t/m3

kąt tarcia wewnętrznego		 	(  =20o

spójność					c=18 kPa

moduł ściśliwości pierwotnej			Mo =47 MPa

współczynnik filtracji 				k = 0,1 m/d

Warstwę VII to iły trzeciorzędowe. Stwierdzono je w otworach K1 i K2. Granulometrycznie odpowiadają iłom. Występują w barwie pstrej. Są to grunty słabo przepuszczalne dla wody. Parametry warstwy V są następujące (typ gruntów D wg. normy PN-81/B 03020).

stopień plastyczności	 			IL = 0,1

ciężar objętościowy  				( =1,95 t/m3

kąt tarcia wewnętrznego		 	(  =13o

spójność					c=30 kPa

moduł ściśliwości pierwotnej			Mo =40 MPa

współczynnik filtracji 				k = 0,01 m/d

6. Warunki hydrogeologiczne.

Zwierciadło wody gruntowej stwierdzano na głębokości od 1,6 do ponad 5 metrów poniżej naturalnej powierzchni terenu. W otworach wykonanych z korony wału zwierciadło wody wystąpiło na głębokości od 6,5 do 7,7 metra. Położenie zwierciadła wody odpowiadało rzędnym od 74,1 do 75,8 metra nad poziom morza. Należy jednak zaznaczyć, że w okresach stanów maksymalnych stwierdzonych w otworach archiwalnych zwierciadło wody gruntowej wystąpiło na rzędnych 76-78 metra powyżej poziomu morza tj. ok. 2 metrów płycej. W okresie długotrwałych powodzi zwierciadło wody wystąpi jeszcze płycej, lokalnie powodując wystąpienie podtopień w najniżej położonych partiach terenu przy wale powodziowym.

Stwierdzone zwierciadło wód gruntowych jest zwierciadłem pierwszego zasadniczego poziomu wodonośnego związanego z piaskami rzecznymi i wodnolodowcowymi. Miąższość kompleksu gruntów rzecznych i wodnolodowcowych dochodzi do ponad 20 metrów. Miało ono charakter swobodny i naporowy.

W podłożu gruntowym wału nie stwierdzono ciągłej warstwy gruntów półprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych. Taki gruntami w podłożu wału są mady (warstwa IV), gliny lodowcowe (warstwa VI) i iły trzeciorzędowe (warstwa VII). Mady występują w formie rozległych pakietów i soczew a nie w formie ciągłej warstwy. Z kolei gliny lodowcowe wystąpiły na odcinku około 1 kilometra (od otw. K4 do K9) /zał. 3/17/. Ich strop stwierdzono na głębokości 1,3-10 mppt. Iły trzeciorzędowe stwierdzono jedynie w otw. K1 i K2 na głębokości odpowiednio 14,6 i 13,6 mppt.

7. Podsumowanie.

- W korpusie wału i jego podłożu stwierdzono nasypy budowlane (warstwa I),  nasypy niebudowlane (warstwa II), piaski pospółki i żwiry rzeczne i wodnolodowcowe (warstwa III), mady (warstwa IV), grunty organiczne (warstwa V), gliny lodowcowe (warstwa VI) i iły trzeciorzędowe (warstwa VII).

- Bezpośrednie podłoże wału stanowią głównie piaski rzeczne i wodnolodowcowe  (warstwa III).

- Zwierciadło wody gruntowej stwierdzano na głębokości od 1,6 do ponad 5 metrów poniżej naturalnej powierzchni terenu. W otworach wykonanych z korony wału zwierciadło wody wystąpiło na głębokości od 6,5 do 7,7 metra. Położenie zwierciadła wody odpowiadało rzędnym od 74,1 do 75,8 metra nad poziom morza.

- W okresach maksymalnych stanów zwierciadło wody gruntowej wystąpiło na rzędnych 76-78 mnpm.

- W okresie długotrwałych powodzi zwierciadło wody wystąpi jeszcze płycej lokalnie powodując podtopienia w najniżej położonych partiach terenu przy wale powodziowym.

- Stwierdzone zwierciadło wód gruntowych jest zwierciadłem pierwszego zasadniczego poziomu wodonośnego związanego z piaskami rzecznymi i wodnolodowcowymi. Miąższość kompleksu gruntów rzecznych i wodnolodowcowych dochodzi do ponad 20 metrów. Miało ono charakter swobodny i naporowy.

- W podłożu gruntowym wału gruntami półprzepuszczalnymi lub słabo przepuszczalnymi są mady (warstwa IV), gliny lodowcowe (warstwa VI) i iły trzeciorzędowe (warstwa VII). Grunty te jednak nie stanowią ciągłej warstwy do głębokości objętej wykonanymi wierceniami.