Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wytycznych i założeń projektowych remontu wału rzeki Wisły odcinek Buraków-Sady w związku z do planowaną budową gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna - Mory w ramach inwestycji „Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego” zwane dalej „Opracowaniem”

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. niżej wymienione elementy:

  - opracowanie podstawowych rozwiązań projektowych remontu wału rzeki Wisły w km 0+000-3+500 wraz z wytycznymi,

  - opracowanie czterech charakterystycznych przekrojów poprzecznych korpusu wału 
na rozpatrywanym odcinku od km 0+000 do 3+500.

  - opracowanie przedmiaru robót.

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia będzie stanowiła podstawę do oszacowania przez Zamawiającego wartości niezbędnych do wykonania robót oraz będzie wykorzystana podczas opracowywania dokumentacji projektowej na przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na długości 3,500 km realizowanego w ramach zadania pn.:  „Remont wału rzeki Wisły odcinek Buraków - Sady 
w km 0+000-3+500 ” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych (w ramach prawa opcji)

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w poz. 3.

Podczas opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający  dopuszcza możliwość wykorzystania niżej wymienionych dokumentów i opracowań:

- Ocena wpływu planowanej do realizacji inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna - Mory w ramach inwestycji „Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego” na stan techniczny wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły.

- Protokół  z kontroli okresowej pięcioletniej obiektu budowlanego – wału przeciwpowodziowego nr W-wa1/mazowieckie/OTKZ/2018 z dnia 08.12.2018 r. Wał lewy rzeki Wisły w km rzeki 526+500 – 553+500 km wału 0+000 – 25+920.

- Wykonanie pomiarów, badań i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych stanowiących własność Skarbu Państwa. Wał lewy rzeki Wisły [dł. 25,920 km] od km 0+000 do km 25+920, km rzeki 526+500 – 553+500. IMGW Warszawa 2018 r.

2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

Lokalizacja przedsięwzięcia.

Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły zlokalizowany jest w gminie Łomianki, powiat Legionowki , woj. mazowieckie.

Powierzchnia chroniona wałami przeciwpowodziowymi wynosi około 326 km2. Obwałowanie chroni tereny gminy Łomianki, Izabelin, Czosnów, Leoncin, Leszno, Brochów i Kampinos. Granicę doliny od strony wysoczyzny stanowią wyższy taras Kotliny Warszawskiej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86 z 2007 r, poz, 579) w załączniku 2 w punkcie 3 budowle przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej chroniące obszar większy od 300 km 2 zaliczana do klasy I. Biorąc pod uwagę charakterystykę obszaru chronionego, wał Buraków –Sady w tym odcinek objęty opracowaniem, powinien spełniać wymagania klasy I. Dodatkowo obszar gminy Łomianki wskazywany jest jako część  obszar aglomeracji stołecznej.

Zakres zamówienia.

Zamówienie obejmuje  opracowanie wytycznych i założeń projektowych remontu wału rzeki Wisły odcinek Buraków-Sady w związku z do planowaną budową gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna - Mory w ramach inwestycji „Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego” zawierającej m. in. niżej wymienione elementy:

- podstawowe rozwiązania projektowe remontu wału rzeki Wisły w km 0+000-3+500 wraz z wytycznymi w zakresie ich realizacji - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej

- wykonanie czterech charakterystycznych przekrojów poprzecznych korpusu wału na rozpatrywanym odcinku w km  0+000 - 3+500 - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej,

- opracowanie przedmiaru robót.

Uwaga:

Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań dokumentacji projektowej należy zapisać na płytach CD 
w następujących formatach oryginalnych plików:

- pliki tekstowe - *.doc, *.pdf.

- rysunki – *.dwg (pliki CAD), *.pdf.

- przedmiary robót - *kst,*ath oraz *xls, *.pdf.

- oraz wszystkie opracowania w formie przeglądowej w postaci zeskanowanej ostatecznej wersji dokumentacji (podpisanej) przedstawionej do odbioru przez Zamawiającego w plikach formatu - *.pdf.

Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna z wersją papierową.

3. Wymagania dotyczące dokumentacji

3.1. Opracowanie ma być przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
i być wykonane zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami.

3.2. Przedmiar robót będzie zawierał opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.

3.3. Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać zasady dobrych praktyk możliwe do stosowania w celu minimalizacji negatywnych wpływów inwestycji na środowisko, m.in. w zakresie harmonogramu prac, eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz materiałów.

4. Obowiązki Wykonawcy.

  - Wykonawca dla potrzeb poprawnej i terminowej realizacji zamówienia w ramach umowy dokona dokładnej wizji terenowej planowanego przedsięwzięcia, dokona niezbędnych pomiarów i obliczeń, zgromadzi potrzebne materiały wyjściowe.

  - Wykonawca zapewni przez cały czas realizacji umowy udział zespołu projektowego, w tym co najmniej Projektanta i Sprawdzającego, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania lub odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji. Członkowie zespołu projektowego  winni wykazać się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego .

5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Komplet materiałów objętych zamówieniem winien być dostarczony Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.

  - Kompletność zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Podpisany protokół stanowi podstawę zapłaty Wykonawcy.