## SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 144 000 EURO

## ogłoszonego przez

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

postępowanie prowadzi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Telefon:  (22) 58 70 211, fax (22) 58 70 202 e-mail: warszawa@wody.gov.pl

Godziny urzędowania: 800 - 1600

Adres internetowy: www.wody.gov.pl

na usługi pn.

„Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia”

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:  WA.ROZ.281.30.2019

Postępowanie przetargowe jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej: ustawa Pzp.

Przedmiot zamówienia jest opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna oraz planu rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia. Podjęte działania  doprowadzą do poprawy stanu wód rzeki Kamienna i zbiornika Brody Iłżeckie oraz docelowo do osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego przez wody zbiornika Brody Iłżeckie. W ramach planu prowadzony będzie bieżący monitoring jakości wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz wód samego zbiornika, przy wykorzystaniu wdrożonego przez RZGW w Warszawie systemu urządzeń pomiarowych parametrów fizyko-chemicznych i przepływów wód.

Przeprowadzone zostaną działania pilotażowe, które umożliwią wybór efektywnej technologii rekultywacji. Będą one polegać na testowaniu technologii redukcji osadów na zbiorniku.

Ponadto zostanie opracowany 5-letni program biomanipulacji wraz z jego zastosowaniem w wodach zbiornika bazujący na  harmonogramie biomanipulacji wykonanym w ramach opracowania pn.: „Opracowanie charakterystyki zlewni, koncepcji lokalizacji punktów pomiarowych badania wody w ramach bieżącego monitoringu jakości wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcji planu badań wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcji lokalizacji punktów badania osadów w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcja planu badań osadów w zbiorniku Brody Iłżeckie, przeglądu  metod biomanipulacji, harmonogramu biomanipulacji na lata 2018-2019, planu działań promocyjnych i edukacyjnych”.

Celem zadania jest także podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat przyczyn, skutków i możliwości zapobiegania eutrofizacji wód w zlewni, co jest warunkiem koniecznym dla realizacji planu. Cel ten będzie realizowany poprzez działania promocyjne i edukacyjne.

Poprawa stanu wód zbiornika Brody Iłżeckie pozwoli na przywrócenie mu funkcji rekreacyjno-turystycznej, a ponadto przyczyni się do poprawy warunków siedliskowych na obszarach Natura 2000 występujących poniżej zbiornika.

Niniejsze zadanie stanowi również realizację działania rekultywacyjnego programu wodno-środowiskowego kraju dla JCWP RW2000823439 Kamienna od Żarnówki do Zb. Brody Iłżeckie.

- POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa oraz poczty elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

  - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na pocztę elektroniczną lub ePUAP.

  - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej: SIWZ.

  - Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego.

  - Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

  - Klauzula  informacyjna z art. 13 RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwaną dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: iod@wody.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu związanym z  niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.281.30.2019 prowadzonym na podstawie Pzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - Zasady dotyczące podwykonawstwa.

1)	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Informację o zamierzeniu skorzystania z tej możliwości należy zamieścić w ofercie, podając, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców.

(o ile jest to wiadome).

2)	Wykonawca wraz z ofertą dla każdego ze wskazanych podwykonawców zobowiązany jest złożyć osobny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), wypełniony i podpisany przez podwykonawcę (patrz pkt 4.3 SIWZ).

3)	Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty, wymienione powyżej w pkt 2), potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4)	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania  o udzielenie zamówienia.

5)	W przypadku powierzenia wykonania umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców.

  - Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty: nie dotyczy.

  - Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że prace dotyczące prace dotyczące zarządzania realizacją oraz opracowania informacji przestrzennej muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

  - W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1.10.1. SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- przeprowadzania kontroli wykonywania świadczenia.

Wykonawca do każdej wystawionej faktury załączy oświadczenie, że osoby wykonujące czynności opisane w pkt 1.15 niniejszej specyfikacji, w okresie za który wystawiono daną fakturę, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, zamawiający przewiduje sankcję w postaci wstrzymania zapłaty należności.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Termin wykonania zamówienia:

Etap I

W przypadku produktów do przekazania na koniec Etapu I nieprzekraczalny termin przekazania opracowań w celu wniesienia ewentualnych uwag: 22.11.2019 r.

Ewentualne uwagi Zamawiającego przedstawione zostaną Wykonawcy w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

Nieprzekraczalny termin przekazania wyników opracowania wraz z syntezą całości pracy: 13.12.2019 r.

Odbiór pracy nastąpi nie później niż 13.12.2019 r.

Etap 2

W przypadku produktów do przekazania na koniec Etapu II zgodnie z tabelą punktu nr 1.7.1 nieprzekraczalny termin przekazania opracowań w celu wniesienia ewentualnych uwag: 30.10.2020 r.

Ewentualne uwagi Zamawiającego przedstawione zostaną Wykonawcy w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

Nieprzekraczalny termin przekazania wyników opracowania wraz z syntezą całości pracy: 23.11.2020 r.

Odbiór pracy nastąpi nie później niż 23.11.2020 r.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w pkt 3.1.1 niniejszej specyfikacji, zgodnie z art. 22 ust. 1a i ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp;

  - nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

3.1. Warunek udziału w postępowaniu:

3.1.1.

Wykonawca zapewni realizację opracowania przez specjalistów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności specjalistami o następujących kwalifikacjach:

a)	kierownik zespołu, ekspert posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, hydrologii, hydrogeologii lub gospodarki wodnej oraz minimum 120 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z gospodarką wodną lub ochroną środowiska. Kierownik zespołu musi posiadać doświadczenie w opracowaniu minimum 1 programu działań dla redukcji biogenów oraz minimum 1 koncepcji rekultywacji sztucznych zbiorników wodnych; uczestniczyć w co najmniej 2 projektach badawczych dotyczących funkcjonowania ekosystemów wodnych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;

b)	co najmniej 1 specjalista ds. wód powierzchniowych posiadający wykształcenie wyższe z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej lub inżynierii/ochrony środowiska oraz minimum 72-miesieczne doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodną lub ochroną środowiska oraz doświadczenie w obsłudze automatycznych rejestratorów ciągłego pomiaru poziomu wody nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert;

c)	co najmniej 1 specjalista ds. hydrologii posiadający wykształcenie wyższe z zakresu hydrologii lub gospodarki wodnej, legitymujący się uprawnieniami budowlanymi w zakresie gospodarki wodnej oraz minimum 72 miesięczne doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodną, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert;

d)	co najmniej 1 specjalista ds. ekologii posiadający wykształcenie wyższe z zakresu ekologii lub ochrony środowiska oraz 72 miesiące doświadczenia zawodowego związanego z monitoringiem i ochroną jakościowa wód nabyte w okresie 7 lat przed upływem terminu składania ofert;

e)	co najmniej 1 specjalista ds. modelowania SWAT, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii, gospodarki wodnej, hydrogeologii lub pokrewne oraz posiadającym certyfikat ukończenia kursu SWAT na poziomie zaawansowanym, posiadającym minimum 36-miesieczne doświadczenie na stanowisku naukowym nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert z zakresu modelowania wód powierzchniowych, który brał udział w realizacji co najmniej 3 prac/projektów związanych z modelowaniem, przy wykorzystaniu modelu SWAT dla co najmniej 2 zlewni, ilościowym lub jakościowym wód powierzchniowych przy pomocy zaproponowanego modelu;

f)	co najmniej 1 specjalista ds. GIS, posiadający wykształcenie wyższe oraz minimum 36-miesięczne doświadczenie z zakresu stosowania systemu informacji geograficznej (GIS) w gospodarce wodnej i ochronie środowiska w tym z tworzenia baz danych przestrzennych i wykonywania analiz przestrzennych z zastosowaniem systemu informacji geograficznej (GIS), nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;

g)	co najmniej 1 specjalistę w dziedzinie ichtiologii,  posiadający wykształcenie wyższe z zakresu ichtiologii, zoologii lub biologii oraz minimum 60-miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 7 latach przed upływem składania ofert z zakresu ichtiologii/ochrony środowiska, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 5 prac potwierdzających doświadczenie w dziedzinie ichtiologii w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku wykonywania wielu prac w tym samym okresie kalendarzowym, okresy doświadczenia nie sumują się.

Zamawiający dopuszcza zatrudnianie przez Wykonawcę pracowników technicznych – bez konieczności ich wykazywania.

Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu, wykonującego zamówienie, w stosunku do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy określonych w SIWZ.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Wykonawca powinien złożyć wykaz osób (patrz pkt 4.3 SIWZ), w którym zostaną wskazane osoby, spełniające powyższe wymagania.

3.1.1 A

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej 2 projektów, koncepcji lub dokumentacji projektowych, z których każdy spełniał łącznie poniższe warunki:

- dotyczyły – rekultywacji zbiornika wodnego, budowy nowego zbiornika, lub opracowania programu działań dla ograniczenia emisji biogenów ze źródeł punktowych i/lub obszarowych,

- obejmowały swoim zakresem projekt lub wykonawstwo i analizowały wpływ zlewni na zbiornik,

- wartość każdego z opracowanych projektów koncepcji lub dokumentacji projektowych wynosiła min. 100 000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Wykonawca powinien złożyć wykaz usług (patrz pkt 4.3 SIWZ), spełniających powyższe wymagania.

3.1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego powyżej polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (pkt 3.3.4 SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.1.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowania oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

3.1.5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunku dotyczącego osób skierowanych do realizacji zamówienia, określonego w pkt. 3.1.1. SIWZ, usługi do realizacji których te zdolności są wymagane, będą realizowane przez te podmioty.

3.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY W OPARCIU O ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.

Oprócz podstaw wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

- zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z dnia  28  lutego  2003  r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

- zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp - wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z  zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WSTĘPNIE POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ) o  treści zgodnej ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, stanowiący Załącznik do SIWZ. Wykonawca, wypełniając Część IV tego dokumentu („Kryteria kwalifikacji”), może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α (alfa) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. W takim przypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji Części IV. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

Informacje dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym sposobu jego wypełniania, znajdują się na stronie internetowej UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia oraz poniżej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument, o którym mowa powyżej (JEDZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ), dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

- informację, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany będzie złożyć jednolite dokumenty (JEDZ), dotyczące podwykonawców.

Zasady sporządzania i przekazywania  Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku i przesyłać wraz z ofertą (zgodnie z Instrukcją Użytkowanika Systemu miniPortal ePUAP na adres ESP Zamawiającego ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

3) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

4) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego  przez  Narodowe  Centrum  Certyfikacji. Lista  podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl .

5) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca – samodzielnie, bez wezwania - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony pełnomocnik. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie jw. należy złożyć w sposób określony w SIWZ.

4.2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA), W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.  1  PKT 12 – 23 ORAZ W ART.  24 UST. 5 PKT 1 USTAWY PZP:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia, wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie opłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik do SIWZ

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik do SIWZ

4.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej, składa:

Ad. lit. a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

Ad. lit.  b)  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju, w  którym  wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  powyżej w pkt. 4.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.2.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.2 lit. a) niniejszej specyfikacji, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.2
 (Ad. lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty wymienione w pkt 4.2 - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.2.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty wymienione w pkt 4.2.

4.3. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA) W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

- wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi (Załącznik do SIWZ), zawierający informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wskazanych osób oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoby odpowiedzialne za świadczenie usługi powinny spełniać warunek, określony w punkcie 3.1.1. SIWZ.

Wykaz osób powinien zawierać dane, umożliwiające potwierdzenie spełniania warunku, określonego w pkt 3.1.1 SIWZ.  Okres doświadczenia zawodowego należy podać z dokładnością do 1 miesiąca. W przypadku wykonywania wielu prac w tym samym okresie kalendarzowym, okresy doświadczenia nie sumują się.

- wykaz usług na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu z punktu 3.1.1 A SIWZ,

- Dokumenty lub oświadczenia dotyczące wykonawcy,  innych podmiotów,  na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców -składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną  kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp, albo przez podwykonawcę - jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem

W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją, do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993). Rozporządzenie określa również dokumenty, jakie ma złożyć wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w  formacie danych, takich jak: .doc, .docx, .pdf., odt., rtf. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

OFERTA  ORAZ  OŚWIADCZENIA,  DOKUMENTY  SKŁADANE  RAZEM  Z  OFERTĄ:

I. formularz ofertowy, zgodny z treścią Załącznika do SIWZ, zawierający m.in.:

- nazwę i dokładny adres wykonawcy,

- datę sporządzenia oferty,

- adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,

- cenę za wykonanie zamówienia,

- termin ważności oferty,

- ewentualne – wyraźnie widoczne (pkt 7 formularza ofertowego), uzasadnione zastrzeżenie, dotyczące nie podlegających ujawnieniu informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Sposób składania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa został określony w pkt 5.3 SIWZ.

II. oświadczenia i dokumenty wymienione poniżej:

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), (Załącznik do SIWZ),

  - zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów (jeżeli dotyczy),

  - pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych lub dostępnych zamawiającemu,

  - pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy).

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, oświadczenia, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dla tej osoby dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno zostać przekazane elektronicznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Powyższa zasada dotyczy też pełnomocnictwa, określającego sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W przypadku, gdy wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej 
(tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie.

Zgodnie z art. 97 § 2 Prawa o notariacie (Dz.U. z 2019 r  poz. 540 z późn. zm.) elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w pkt 5.3 SIWZ. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20.10.2005 r., sygn. akt III CZP 74/05).

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 zł.

Wadium w pieniądzu powinno być wniesione na konto BGK – PGW WP RZGW WARSZAWA nr (PL) 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 do dnia 16 sierpnia 2019 r. r. do godz.  10:00 z  dopiskiem „Wadium – WA.ROZ.281.30.2019”. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii przelewu.

Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia (art. 45 ust. 6 pkt 2 ÷ 5 ustawy Pzp) musi spełniać następujące wymogi:

- powinno być wnoszone w oryginale (czyli w formie, w jakiej wystawił je gwarant) i dostarczone do Zamawiającego przed upływem terminem składania ofert. Dokument elektroniczny musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania gwaranta, jako wystawcy dokumentu;

- powinno być wystawione na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 
00-844 Warszawa;

- powinno zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty oraz powoływać na aktualne przepisy art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, podające okoliczności, w jakich przypadkach wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego;

- powinno zwierać klauzulę:  prawem właściwym do rozstrzygania sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku ze złożonym dokumentem wadialnym jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta (Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa);

- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

7. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa, adres skrytki: /pgwwp-wa/SkrytkaESP na następujący adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B Warszawa, 03-194 Polska, w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2019 r.  o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego: PGW WP RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B pokój 213.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

8.3. Złożenie oferty bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, oferty niekompletnej - spowoduje odrzucenie oferty. W razie stwierdzenia braku wymaganych załączników lub pełnomocnictw, zamawiający – jeśli zajdą okoliczności określone w art. 26 ust. 3 lub ust. 3a Pzp -  wyznaczy dodatkowy termin na ich uzupełnienie.

8.4. W razie stwierdzenia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną one poprawione przez zamawiającego.

8.5. Sprawdzenie wiarygodności wykonawców i ofert odbywać się będzie poprzez wnikliwe przestudiowanie i możliwą kontrolę autentyczności oraz prawidłowości danych zawartych w przesłanych dokumentach i informacjach. Wykonawcy mogą być wezwani do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Nie dopuszcza się jednak negocjacji w sprawie treści złożonej oferty. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub którego wyjaśnienia potwierdzą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8.6. Komisja dokona oceny i wyboru oferty uwzględniając kryteria jak w punkcie 10.

Do chwili ogłoszenia wyników przetargu Komisja nie będzie podawać do wiadomości wykonawców oraz osób nie związanych z procedurą przetargową żadnych informacji wynikających z analizy treści ofert.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

Cena oferty nie będzie waloryzowana i będzie niezmienna w okresie trwania umowy.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie wykonawca oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (informację wykonawca załącza do oferty).

- KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 60 |
| 2. | Doświadczenie zespołu | 20 |
| 3. | Immobilizacja biogenów w osadach dennych | 20 |
| SUMA: | 100 |

Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:

„Cena brutto oferty najtańszej”

--------------------------------------- x 60 = liczba punktów

„Cena brutto oferty ocenianej”

Za to kryterium „cena brutto” można dostać maksymalnie 60 punktów.

Ocena oferty w kryterium „Doświadczenie zespołu” nastąpi na podstawie składanej oferty. Za to kryterium można dostać maksymalnie 20 punktów.

Punktacja w kryterium „Doświadczenie”.

W kryterium „Doświadczenie” można uzyskać od 1 do 20 pkt. Dodatkowe punkty za to kryterium można uzyskać poprzez wykazanie doświadczenia specjalistów, wchodzących w skład zespołu realizującego dłuższego niż wskazane w pkt. 3.1.1 SIWZ. Kryterium będzie oceniane zgodnie z Tabelą 1.

| Tabela 1. Kryterium „Doświadczenie” | liczba punktów (Max 20 pkt.) |
| --- | --- |
| Wszyscy członkowie zespołu realizującego osiągnęli minimalne doświadczenie wskazane w pkt. 3.1.1 SIWZ. | 0 |
| Przynajmniej dwóch członków zespołu realizującego osiągnęło doświadczenie dłuższe niż wskazane w pkt. 3.1.1 SIWZ. | 5 |
| Przynajmniej czterech członków zespołu realizującego osiągnęło doświadczenie dłuższe niż wskazane w pkt. 3.1.1 SIWZ. | 10 |
| Przynajmniej pięciu członków zespołu realizującego osiągnęło doświadczenie dłuższe niż wskazane w pkt. 3.1.1 SIWZ. | 15 |
| Wszyscy członkowie zespołu realizującego osiągnęli doświadczenie dłuższe niż wskazane w pkt. 3.1.1 SIWZ. | 20 |

Punktacja w kryterium „Immobilizacja biogenów w osadach dennych”

Ocena oferty w kryterium „Immobilizacja biogenów w osadach dennych” nastąpi na podstawie składanej oferty (punkt 2 formularza oferty). Za to kryterium można dostać maksymalnie 20 punktów. W ramach niniejszego kryterium oceniana będzie planowana masa kalcytu dla realizacji punktu 3.5.3. OPZ. Poprzez masę kalcytu rozumie się czystą masę CaCO₃ lub sumę mas CaCO₃ + MgCO₃ w kg.

Punkty za kryterium zostaną obliczone według wzoru:

„kg”

--------------------------------------- x 20 = liczba punktów

10 000 kg

UWAGA! Maksymalnie w tym kryterium oferta może uzyskać 20 pkt, a całkowita masa kalcytu lub/oraz mączki dolomitowej wykorzystana dla potrzeb realizacji prac nie może być mniejsza niż 2 500 kg.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

12.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony o przewidywanym terminie zawarcia umowy, wynikającym z art. 94 ustawy Pzp. Procedura powyższa może ulec zmianie w razie wniesienia odwołań przez innych wykonawców.

12.2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie podpisana umowa której wzór stanowi Załącznik do SIWZ, z uwzględnieniem  zmian wprowadzonych przez zamawiającego w trakcie postępowania.

12.3. Jeśli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie zobowiązany do dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

13.1. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

(w dniach: pn. - pt. godz. 830 – 1430):

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Specjalista w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami – Mariusz Biernacki pok. 243, tel. 22 587 03 12

w sprawach formalnych związanych z przetargiem:

w Wydziale Zamówień Publicznych, p. 213: Maciej Krawczyk, tel. 22 587 03 60 lub Anna Dmowska tel. 22 587 03 63.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

  - Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail: przetargi_warszawa@wody.gov.pl.

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Powyższe dokumenty można składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi_warszawa@wody.gov.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (patrz pkt 4.7 SIWZ).

  - Wiążące wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą w trybie przewidzianym w art. 38 ustawy Pzp. Zapytania mogą być przekazywane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 13.3 SIWZ.  W celu usprawnienia procedury wyjaśniania treści SIWZ pytania należy zadawać również w formie edytowalnych plików.

# UWAGA: Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# 14. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZGODNIE Z ART. 179 - 192 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa KIO wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany

Terminy oraz zasady wnoszenia odwołania zostały określone w art. 179 – 192 ustawy Pzp.

# 15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

# Zatwierdzam:

Wykaz załączników do SIWZ:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Formularz oferty

- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

- Wzór umowy

- Wykaz osób, wchodzących w skład zespołu realizującego zamówienie

- Oświadczenie, wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu

- Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

- JEDZ (osobny plik)

- Identyfikator postępowania:	…………………………………………………………………….

i klucz publiczny (osobny plik)

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla opracowania pn.:

„Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia”

- Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna oraz planu rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia. Podjęte działania  doprowadzą do poprawy stanu wód rzeki Kamienna i zbiornika Brody Iłżeckie oraz docelowo do osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego przez wody zbiornika Brody Iłżeckie. W ramach planu prowadzony będzie bieżący monitoring jakości wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz wód samego zbiornika, przy wykorzystaniu wdrożonego przez RZGW w Warszawie systemu urządzeń pomiarowych parametrów fizyko-chemicznych i przepływów wód.

Przeprowadzone zostaną działania pilotażowe, które umożliwią wybór efektywnej technologii rekultywacji. Będą one polegać na testowaniu technologii redukcji osadów na zbiorniku.

Ponadto zostanie opracowany 5-letni program biomanipulacji wraz z jego zastosowaniem w wodach zbiornika bazujący na  harmonogramie biomanipulacji wykonanym w ramach opracowania pn.: „Opracowanie charakterystyki zlewni, koncepcji lokalizacji punktów pomiarowych badania wody w ramach bieżącego monitoringu jakości wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcji planu badań wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcji lokalizacji punktów badania osadów w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcja planu badań osadów w zbiorniku Brody Iłżeckie, przeglądu  metod biomanipulacji, harmonogramu biomanipulacji na lata 2018-2019, planu działań promocyjnych i edukacyjnych”.

Celem zadania jest także podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat przyczyn, skutków i możliwości zapobiegania eutrofizacji wód w zlewni, co jest warunkiem koniecznym dla realizacji planu. Cel ten będzie realizowany poprzez działania promocyjne i edukacyjne.

Poprawa stanu wód zbiornika Brody Iłżeckie pozwoli na przywrócenie mu funkcji rekreacyjno-turystycznej, a ponadto przyczyni się do poprawy warunków siedliskowych na obszarach Natura 2000 występujących poniżej zbiornika.

Niniejsze zadanie stanowi również realizację działania rekultywacyjnego programu wodno-środowiskowego kraju dla JCWP RW2000823439 Kamienna od Żarnówki do Zb. Brody Iłżeckie.

- Przedmiot zamówienia

Celem pracy jest opracowanie i wdrożenie planu działań mającego na celu poprawę jakości wód w zbiorniku Brody Iłżeckie. Zadanie realizowane będzie wielotorowo poprzez:

- zaplanowanie i realizację działań mających na celu  ograniczenie emisji biogenów w zlewni zbiornika Brody Iłżeckie,

- opracowanie programu zwiększenia retencji w krajobrazie na obszarze zlewni zbiornika Brody Iłżeckie,

- zaplanowanie i realizację działań rekultywacyjnych bezpośrednio na zbiorniku Brody Iłżeckie,

- zaplanowanie i realizację działań mających na celu podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat przyczyn, skutków i możliwości zapobiegania eutrofizacji wód w zlewni.

- Zakres pracy

  - Wykorzystanie istniejących modeli matematycznych emisji biogenów w zlewni dla zaplanowania działań w zakresie poprawy jakości wód w zbiorniku Brody Iłżeckie.

    - Na potrzeby zadania „Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia”, podjęta została współpraca ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w efekcie której zostanie przekazany Wykonawcy skalibrowany model transportu zanieczyszczeń SWAT dla obszaru zlewni rzeki Kamienna do zbiornika Brody Iłżeckie. Model został opracowany w ramach projektu INTERREG FramWat „Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applaying small water retention measures” i zostanie wykorzystany na potrzeby opracowania programu redukcji emisji biogenów ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych w zlewni rzeki Kamienna oraz zlewni bezpośredniej zbiornika.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu danych przekazanych przez Zamawiającego oraz zebrania pozostałych danych niezbędnych do przeprowadzenia w/w prac opartych na przekazanym modelu SWAT.

    - Wykonawca przeprowadzi analizę zapisów zawartych w:

- miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

- planach zadań ochronnych lub planach ochrony obszarów prawnie chronionych;

- dokumentacjach hydrogeologicznych, dotyczących w szczególności ustalenia zasobów wód podziemnych oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku z  ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;

- innych dokumentach strategicznych i formalno-prawnych;

pod kątem ich przydatności dla tworzonego modelu oraz całości prac w ramach zadania „Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia” oraz przedstawi informacje w formie tabelarycznej z podaniem rodzaju dokumentu, daty jego obowiązywania, zakresu geograficznego i treść istotnej informacji (elementy synergii z celem zadania lub elementy antagonistyczne).

  - Opracowanie programu zwiększenia retencji w krajobrazie na obszarze zlewni zbiornika Brody Iłżeckie.

    - Na potrzeby zadania „Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia” w ramach współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego zostaną przekazane mapy waloryzacji potrzeb małej retencji dla obszaru zlewni rzeki Kamienna do zbiornika Brody Iłżeckie. Mapy zostały opracowane w ramach projektu FramWat „Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applaying small water retention measures”. Udostępnione przez Zamawiającego mapy waloryzacji  przedstawiają obszary wymagające zwiększenia retencji wraz z wstępną selekcją działań. Mapy te zostaną wykorzystane przez Wykonawcę na potrzeby opracowania programu zwiększenia retencji w krajobrazie w zlewni rzeki Kamienna do zbiornika i zlewni bezpośredniej zbiornika.

    - Wykonawca przeprowadzi, z wykorzystaniem modelu udostępnionego przez SGGW w Warszawie, modelowanie działań pod kątem ich efektywności w zwiększaniu retencji. Wykonawca przeprowadzi modelowanie dla kilku wariantów:

- Wariant 0 	–	sytuacja w przypadku braku podejmowania jakichkolwiek działań;

- Wariant 1	–	uwzględniający działania techniczne (budowa zbiorników retencyjnych, budowa osadników, zmiana objętości retencyjnej istniejących zbiorników);

- Wariant 2	–	uwzględniający działania techniczne, które w mniejszym stopniu wpływają na środowisko (przebudowa urządzeń melioracyjnych itp.);

- Wariant 3	–	uwzględniający działania nietechniczne, retencja krajobrazowa, użytki ekologiczne, zwiększenie szorstkości koryta, zwiększenie lesistości.

Modelowanie musi uwzględniać zmiany retencyjności zlewni dla okresów standardowych oraz w okresie suszy i w przypadku wezbrania.

    - Wykonawca dokona oceny możliwości retencji w podziale na tereny leśne, rolnicze i zurbanizowane.

    - Wykonawca przygotuje katalog działań możliwych do zastosowania w zlewni zbiornika Brody Iłżeckie. W katalogu opisane zostaną poszczególne działania oraz do działania przypisane zostaną skutki jakie działania mają przynieść, istotność/skuteczność działania.

    - Na podstawie przeprowadzonego modelowania oraz opracowanego katalogu działań Wykonawca opracuje program zwiększenia retencji w krajobrazie na obszarze zlewni zbiornika Brody Iłżeckie w podziale na tereny leśne, rolnicze i zurbanizowane. Program będzie zawierał katalog rozwiązań technicznych i nietechnicznych możliwych do zastosowania na terenie zlewni zbiornika Brody Iłżeckie z rekomendacją działań, które powinny być podjęte w pierwszej kolejności ze względu na najkorzystniejszy efekt oraz z uwzględnieniem strony kosztowej wraz z podaniem ich lokalizacji. Działania uwzględnione w programie powinny być realne do wdrożenia.

    - Przy opracowaniu działań rekomendowanych, o których mowa w punkcie powyżej, Wykonawca uwzględni konkretną lokalizację działania.

    - Zaproponowane działania nie mogą kolidować z osiągnięciem celów środowiskowych zgodnie z RDW.

    - W miarę możliwości przy realizacji prac z punktów rozdział 3.2 należy uwzględnić prace wykonane w ramach projektu FramWat.

  - Prowadzenie bieżącego monitoringu jakości wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie, wód w zbiorniku Brody Iłżeckie oraz osadów dennych w zbiorniku Brody Iłżeckie.

    - W ramach bieżącego monitoringu jakości wód Wykonawca przeprowadzi badania wody na istniejących automatycznych punktach pomiarowych (app) wyposażonych w aparaturę pomiarową będącą własnością RZGW w Warszawie. W miejscach wskazanych na mapie sporządzonej w ramach dokumentu „Opracowanie charakterystyki zlewni, koncepcji lokalizacji punktów pomiarowych badania wody w ramach bieżącego monitoringu jakości wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcji planu badań wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcji lokalizacji punktów badania osadów w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcja planu badań osadów w zbiorniku Brody Iłżeckie, przeglądu  metod biomanipulacji, harmonogramu biomanipulacji na lata 2018-2019, planu działań promocyjnych i edukacyjnych” Zamawiający umieścił boję pomiarową wyposażoną w sondę wieloparametrowa EXO 3 firmy YSI wraz z 4 sensorami do pomiaru: przewodnictwa właściwego, tlenu rozpuszczonego, chlorofilu/fikocyjaniny, pH. Ponadto na dopływach do zbiornika zostało umieszczonych 7 automatycznych rejestratorów zmian poziomu temperatury, pH, przewodności oraz poziomu wód gruntowych (Levelogger LTC EDGE oraz Levelogger Edge). Wykonawca zobowiązany jest do sczytywania danych co najmniej raz w miesiącu. Zamawiający udostępni Wykonawcy urządzenia niezbędne do pobierania danych z rejestratorów. Zadanie to będzie realizowane przy współpracy i udziale Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody i uszkodzenia sprzętu powstałe z winy Wykonawcy podczas jego użytkowania.

    - Ponadto, w ramach bieżącego monitoringu jakości wód Wykonawca przeprowadzi badania wody na badawczych punktach pomiarowych (bpp) zlokalizowanych na:

- głównych dopływach do zbiornika (min. 1 bpp),

- głównych odpływach ze zbiornika (min. 1 bpp),

- na zbiorniku Brody Iłżeckie (min. 3 bpp),

- na zbiorniku bocznym Ruśnia (min. 1 bpp).

Zamawiający dopuszcza większą liczbę badawczych punktów pomiarowych.

    - Na podstawie analizy danych pochodzących z badań jakości wód w zlewni rzeki Kamienna oraz zlewni zbiornika Brody Iłżeckie przeprowadzonych w ramach  Państwowego Monitoringu Środowiska oraz analizy warunków panujących w ww. zlewniach, a także analizy danych zamieszczonych opracowaniu „Ustalenie rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń będących przyczyną eutrofizacji zbiornika Brody Iłżeckie oraz analiza możliwych do zastosowania metod rekultywacji zbiornika” Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji  koncepcję lokalizacji badawczych punktów pomiarowych i plan przeprowadzenia badań wody na badawczych punktach pomiarowych. Lokalizacja jednego z badawczych punktów pomiarowych na zbiorniku Brody Iłżeckie musi być tożsama z lokalizacją boi pomiarowej. Lokalizacja badawczego punktu pomiarowego na zbiorniku Ruśnia musi być tożsama z lokalizacją automatycznego rejestratora zmian poziomu temperatury, pH, przewodności oraz poziomu wód gruntowych.

    - Wykonawca przedstawi koncepcję lokalizacji badawczych punktów pomiarowych oraz plan przeprowadzenia badań wody w ciągu 7 dni od podpisania umowy z Zamawiającym. Zamawiający w przeciągu 5 dni roboczych zgłosi swoje uwagi do przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji lokalizacji badawczych punktów pomiarowych i planu badań wody. Wykonawca musi uwzględnić w ostatecznej koncepcji lokalizacji badawczych punktów pomiarowych i planu badań wody wszystkie uwagi Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczną koncepcję lokalizacji badawczych punktów pomiarowych i planu badań wody w terminie do 3 tygodni po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w terminie zawartym w rozdziale 7.1. Ostateczna koncepcja lokalizacja badawczych punktów pomiarowych i plan monitoringu wymagają akceptacji Zamawiającego.

    - Plan przeprowadzenia badań wody na badawczych punktach pomiarowych będzie zawierał co najmniej:

- lokalizację badawczych punktów pomiarowych, w tym lokalizację przedstawioną w formie graficznej na mapie,

- częstotliwość oraz terminy poboru próbek/pomiarów in situ,

- zakres badanych parametrów dla każdego punktu badawczego,

- metodykę referencyjną przeprowadzonych badań.

    - Próbki do badań, z badawczych punktów pomiarowych, o których mowa w pkt. 3.3.2 będą pobierane w:

- roku 2019 w odstępach dwutygodniowych, w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji opisanej w punkcie 3.3.4 do września włącznie, a  pozostałych miesiącach, 1 raz w miesiącu w odstępach min. 3 tygodni pomiędzy poborami próbek,

- roku 2020 w odstępach dwutygodniowych od maja do września włącznie, a w pozostałych miesiącach, 1 raz w miesiącu w odstępach min. 3 tygodni pomiędzy poborami próbek.

W ramach planowanego monitoringu jakości wód Wykonawca przeprowadzi badania wody w zakresie:

- aktualnych warunków termiczno-tlenowych i chemizmu wód:

- podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wód (temperatura, stężenie tlenu, przewodnictwo elektrolityczne, pH, potencjał redox),

- pierwiastki biogenne (azot amonowy, azotanowy, ogólny, fosforany i fosfor ogólny),

- żelazo rozpuszczone,

- zawiesina ogólna;

- wskaźników hydrobiologicznych (zawartości chlorofilu „a” i liczby  komórek sinicowych);

- rozpoznania struktury gatunkowej zespołu fitoplanktonu i zooplanktonu wraz z określeniem sezonowej dynamiki w.w. zespołów.

    - W przypadku zbiornika wodnego Brody Iłżeckie oraz Ruśnia badania na badawczych punktach pomiarowych zostaną przeprowadzone w formie:

- pobrania próby zintegrowanej z profilu wodnego (tj. próbki wody na punkcie badawczym pobierane będą z każdego metra słupa wody począwszy od lustra wody aż do dna),

- wykonania profilu termiczno-tlenowego co 1 m głębokości, począwszy od lustra wody aż do dna,

- badanie wody nadosadowej w zakresie: parametrów biogennych, potencjału redox oraz pH.

    - Wykonawca na podstawie analizy warunków panujących w zlewni zbiornika Brody Iłżeckie, a także analizy danych zamieszczonych w przekazanych przez Zamawiającego opracowaniach  przedstawi koncepcję lokalizacji punktów pomiaru osadów i plan przeprowadzenia badań osadów.

    - W ramach monitoringu osadów Wykonawca przeprowadzi badania osadów na co najmniej 4 badawczych punktach pomiarowych (bpp) zlokalizowanych na:

- zbiorniku Brody Iłżeckie (min. 3 bpp),

- zbiorniku bocznym Ruśnia (min. 1 bpp).

Lokalizacja 3 punktów pomiaru osadów na zbiorniku Brody Iłżeckie oraz 1 punktów pomiaru osadów na zbiorniku Ruśnia powinna pokrywać się z lokalizacją punktów pomiaru wody, wymienionych w pkt. 3.3.2.

    - Wykonawca przedstawi koncepcję lokalizacji badawczych punktów pomiarowych dla osadów dennych oraz plan przeprowadzenia badań osadów w ciągu 7 dni od podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zamawiający w przeciągu 5 dni roboczych zgłosi swoje uwagi do przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji lokalizacji badawczych punktów pomiarowych i planu badań wody. Wykonawca musi uwzględnić w ostatecznej koncepcji lokalizacji badawczych punktów pomiarowych dla osadów dennych oraz planie przeprowadzenia badań osadów wszystkie uwagi Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczną koncepcję lokalizacji badawczych punktów pomiarowych dla osadów oraz planu badań osadów dennych w terminie do 3 tygodni po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w terminie zawartym w rozdziale 7.1. Ostateczna koncepcja lokalizacji badawczych punktów pomiarowych dla osadów dennych i plan monitoringu wymagają akceptacji Zamawiającego.

    - Plan przeprowadzenia badań osadów dennych i wody nadosadowej będzie zawierał co najmniej:

- lokalizację badawczych punktów pomiarowych, w tym lokalizację przedstawioną w formie graficznej na mapie,

- częstotliwość oraz terminy poboru próbek/pomiarów in situ,

- zakres badanych parametrów dla każdego punktu badawczego,

- metodykę referencyjną przeprowadzonych badań.

    - Próbki do badań, o których mowa w pkt. 3.3.9 będą pobierane co najmniej 3 razy w ciągu roku kalendarzowego, z częstotliwością raz na kwartał, w okresie trwania wiosny, lata, oraz jesieni.

    - W ramach monitoringu osadów Wykonawca przeprowadzi badania osadów w zakresie:

- Badania chemizmu osadów dennych

- Badania rdzeni osadowych

- uwodnienie i sucha masa,

- zawartość substancji organicznych,

- zawartość fosforu ogólnego oraz jego frakcji),

- zawartość metali (glinu, manganu, wapnia i żelaza) – pomiar jednorazowy.

- Badania wierzchniej warstwy osadów dennych

- uwodnienie i sucha masa,

- zawartość substancji organicznych,

- zawartość fosforu ogólnego oraz jego frakcji.

- Rozpoznanie dynamiki fosforu na granicy faz osad-woda

    - Bieżący monitoring jakości wód na automatycznych punktach pomiarowych i badawczych punktach pomiarowych oraz monitoring osadów dennych na punktach pomiaru osadów Wykonawca będzie prowadził przez okres 20 miesięcy.

    - Przez badania wody i badania osadów dennych rozumie się wykonanie pomiarów in situ lub pobór próbek i ich analiza w laboratorium, w zależności od wymagań wynikających z rodzaju badanych wskaźników.

    - Przy opracowaniu koncepcji lokalizacji badawczych punktów pomiarowych i planu badań wód Wykonawca uwzględni lokalizacje punktów badawczych oraz zakres badań realizowanych w ramach  Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) przez WIOŚ, między innymi w celu uniknięcia redundancji zakresu badań.

    - W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zmienić lokalizację oraz zakres badań, o których mowa w punkcie 3.3.1, 3.3.2, 3.3.9 pod warunkiem, że ogólna suma badań przedstawiona w ofercie Wykonawcy zostanie zachowana. Zmiany te wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

    - Badania, o których mowa w punktach 3.3.1, 3.3.2, 3.3.9 powinny odbywać się zgodnie z metodykami referencyjnymi oraz warunkami zapewnienia jakości określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych lub jego aktualizacji.

    - Do zadań Wykonawcy należy sczytywanie danych z ww. sieci pomiarowej i ich obróbka oraz analiza pod kątem występujących presji i ich wpływu na jakość wód w zbiorniku.

    - Na koniec każdego roku w którym prowadzony był monitoring Wykonawca złoży Zamawiającemu raport z badań. Raport zawierać będzie co najmniej następujące informacje:

- lokalizację punktu pomiarowego, w tym przedstawioną w formie graficznej na mapie;

- datę poboru próbki;

- rodzaj badanych parametrów oraz wyniki pomiarów poszczególnych parametrów;

- metodykę referencyjną przeprowadzonych badań;

- uwagi zawierające informacje istotne z punktu widzenia otrzymanych wyników pomiaru;

- porównanie  otrzymanych wyników badawczych z wartościami progowymi klasyfikującymi oceny potencjału ekologicznego zbiornika.

  - Opracowanie programu redukcji emisji biogenów ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych w zlewni rzeki Kamienna oraz zlewni bezpośredniej zbiornika Brody Iłżeckie.

    - Wykonawca opracuje program redukcji emisji biogenów ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych w zlewni rzeki Kamienna oraz zlewni bezpośredniej zbiornika wodnego Brody Iłżeckie na podstawie rzeczywistych danych dotyczących źródeł zanieczyszczeń będących przyczyną eutrofizacji zbiornika Brody Iłżeckie. Wykonawca dokona weryfikacji źródeł zanieczyszczeń, które  zostały wskazane w opracowaniu: „Ustalenie rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń będących przyczyną eutrofizacji zbiornika Brody Iłżeckie oraz analiza możliwych do zastosowania metod rekultywacji zbiornika” (dane do udostępnienia dla Wykonawcy). Wykonawca w sposób szczególny uwzględni presję antropogeniczną wynikającą ze zrzutów ścieków komunalnych, a także zagrożenie dla jakości wód zbiornika jakim jest wędkarstwo, a w szczególności nieumiejętne wykorzystywanie zanęt.

    - Na potrzeby opracowania Programu redukcji biogenów Wykonawca przeprowadzi modelowanie działań pod kątem ich efektywności w redukcji emisji biogenów. Wykonawca przeprowadzi modelowanie dla następujących wariantów:

- Wariant 1 – wzrost powierzchni uszczelnionej na obszarze zlewni, w tym wzrost powierzchni zabudowy miejskiej);

- Wariant 2 – stosowanie dobrych praktyk rolniczych (m. in. strefy buforowe, poplony, łąki, nieużytki);

- Wariant 3 –  wzrost lesistości w zlewni;

- Wariant 4 – poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków komunalnych.

    - Program redukcji emisji biogenów będzie zawierał:

- źródło biogenów ze wskazaniem dokładnego miejsca występowania;

- przebieg wysokości stężenia biogenów w czasie, ze wskazaniem okresu z największym stężeniem biogenów w wodzie dopływającej do zlewni, w oparciu o dane z PMŚ oraz dane z pomiarów, o których mowa w pkt. 3.3;

- opracowanie programu redukcji emisji biogenów z uwzględnieniem szczegółowych informacji o metodzie redukcji oraz miejscu i czasie jej zastosowania.

  - Testowanie technologii redukcji osadów na zbiorniku w oparciu o dostępne na rynku metody w celu wyboru najbardziej efektywnej i określenia jej wpływu na ekosystem zbiornika

    - W ramach zamówienia Wykonawca dokona przeglądu technologii redukcji procesu uwalniania biogenów z osadów lub ich usuwania metodą mechaniczną, chemiczną (w tym  immobilizacją biogenów kalcytem oraz mączką dolomitową), czy biologiczną (w tym pływającą roślinną wyspą hydroponiczną), analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i pozyskanej przez Wykonawcę oraz badań monitoringowych w tym zakresie (w zlewni zbiornika) oraz przetestuje technologie redukcji osadów na zbiorniku. Testowanie technologii ma na celu wybór najbardziej efektywnej metody ograniczenia zasilania wewnętrznego oraz redukcji procesu uwalniania biogenów z osadów lub ich usuwania metodą mechaniczną, chemiczną czy biologiczną z określeniem jej wpływu na ekosystem zbiornika.

    - Wykonawca jest zobowiązany przeanalizować technologie dostępne na rynku z uwzględnieniem ich efektywności oraz czynnika ekonomicznego i ekologicznego. Po przeglądzie metodyk, analizie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i pozyskanej przez Wykonawcę oraz prowadzonego w ramach zadania monitoringu wody i osadów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu minimum 3 rozwiązania redukcji procesu uwalniania / usuwania biogenów z osadów, które są najbardziej adekwatne do charakterystyk zbiornika Brody Iłżeckie, w tym co najmniej:

- 1 metodę mechanicznego usuwania osadu;

- 1 metodę immobilizacji fosforu z wykorzystaniem środków chemicznych;

- 1 biologiczną metodę immobilizacji/usuwania fosforu.

Opis przedstawionych rozwiązań powinien zawierać szczegółowy opis ich zastosowania wraz z lokalizacją, rekomendację z uwzględnieniem charakterystyki zbiornika oraz  kosztorys.

    - Wykonawca jest zobowiązany do przetestowania na zbiorniku Brody Iłżeckie biologicznej metody ograniczenia wpływu zasilania wewnętrznego osadów (uwalniania biogenów z osadów) polegającej na zastosowaniu kalcytu lub/oraz mączki dolomitowej. Metoda zaplanowana do przetestowania musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

    - Całkowita masa kalcytu lub/oraz mączki dolomitowej wykorzystana dla potrzeb realizacji prac, o której mowa w punkcie 3.5.3, stanowi jeden z kryteriów oceny ofert, ale nie może być mniejsza niż 2 500 kg.

    - Wykonawca jest zobowiązany do określenia optymalnej wartości dawki (kg/m2) kalcytu oraz/lub mączki dolomitowej oraz może w ramach prac, o których mowa w punkcie 3.5.3 przetestować różne wartości dawki.

    - Wykonawca jest zobowiązany pozyskać we własnym zakresie wszystkie ewentualne niezbędne dokumenty formalne lub decyzje administracyjne na testowanie metody, o której mowa w punkcie 3.5.3.

    - W ramach prac, o których mowa w punkcie 3.5.3. Wykonawca jest miedzy innymi odpowiedzialny za:

- zakup oraz transport kalcytu oraz/lub mączki dolomitowej;

- rozprowadzenie kalcytu  oraz/lub mączki dolomitowej w ustalonej/ych dawce/kach;

- sprzątanie odpadów wynikających z niniejszych prac.

    - Wykonawca monitoruje skuteczność zastosowanej metody, o którym mowa w punkcie 3.5.3.

    - Wykonawca udokumentuje sposób zastosowania metody, o którym mowa w punkcie 3.5.3.

    - Wykonawca jest zobowiązany do opracowania corocznych raportów dotyczących technologii redukcji procesu uwalniania biogenów z osadów. Raport przekazany na koniec Etapu I zawierać będzie wyniki prac przeprowadzonych w ramach punktów 3.5.1 i 3.5.2 oraz stan zaawansowania prac dla pozostałych punktów. Raport przekazany na koniec Etapu II będzie zawierał wyniki z prac wprowadzonych w ramach punktów 3.5 (całość) wraz z wnioskami.

  - Opracowanie 5 letniego programu biomanipulacji w oparciu o monitoring ichtiofauny.

    - Wykonawca opracuje 5-letni program biomanipulacji, który będzie stanowić działanie wspomagające poprawę jakości wód w zbiorniku.  Dla prawidłowej realizacji programu, Wykonawca zrealizuje prace badawcze dotyczące ichtiofauny zbiornika Brody Iłżeckie (połowy kontrolne) w celu określenia aktualnej struktury gatunkowej i wiekowej ryb.

    - 5-letni program biomanipulacji powinien być realizowany w oparciu o:

      - opracowanie „Opracowanie charakterystyki zlewni, koncepcji lokalizacji punktów pomiarowych badania wody w ramach bieżącego monitoringu jakości wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz w zbiorniku Brody Iłżeckie…”;

      - Operat Rybacki Zbiornika Brody Iłżeckie (obwód rybacki zbiornika Brody Iłżeckie na rzece Kamienna – nr 1), wykonany przez firmę ICHT-LOG, Ichtiologia, Rybactwo i Inne, z siedzibą w Piasecznie. Ww. operat zostanie udostępniony na wniosek Wykonawcy. ;

      - Wyniki zrealizowanych połowów kontrolnych i analizy aktualnej struktury gatunkowej i wiekowej ryb.

    - Prace badawcze dotyczące ichtiofauny zbiornika Brody Iłżeckie (połowy kontrolne) przeprowadzone przez Wykonawcę, będą trwać co najmniej rok oraz polegają na realizacji poniższego cyklu badań:

| Lp. | Termin | Minimalna liczba stanowisk badawczych | Zakres poszczególnego elementu cyklu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | marzcec/kwiecień 2020 r. (po zejściu ewentualnej pokrywy lodowej i rozproszeniu rybostanu w obszarze zbiornika po okresie koncentracji zimowej). | 5, w tym: - 3 w obrębie zbiornika; - 2 dla dopływowego fragmentu rzeki Kamienna i zbiornika Ruśnia | Badanie powinno być przeprowadzone w oparciu o odłów ryb wielowymiarowymi zestawami wontonów, włóczkami narybkowymi i zestawem do elektropołowu (rzeka i partie brzegowe z roślinnością wodną). Pobrane próby badawcze powinny być dostosowane do zakresu badań. Uzyskany wynik powinien w szczególności obrazować strukturę zespołów narybkowych (przeżywalność po pierwszym okresie zimowania, eliminującym wysokie liczebności okonia i innych gatunków rocznika 0+/1), strukturę ilościową i wiekową starszych roczników — szczególnie ryb dojrzałych tarłowo, rozmieszczenie gatunków w okresie przedtarłowym w obszarze zbiornika, itp. |
| 2 | kwiecień/maj 2020 r. (w trakcie ciągu tarłowego płoci i leszcza) | 3 (w obrębie zbiornika) | Badanie ma na celu wyznaczenie naturalnych obszarów tarłowych obu gatunków, określenie granicznych temperatur wody w zbiorniku w strefach tarła i przybliżonych terminów kalendarzowych, preferowanego substratu tarłowego i głębokości stref tarłowych. Ograniczony odłów wontonowy lub elektrozestawem wyłącznie w celu zobrazowania stopnia zawansowania populacji w tarło i poboru prób do analizy pokarmu gatunków dominujących. Badanie w tym terminie nie musi być prowadzone w standardzie metodycznym i sprzętowym pozostałych, jak również z oczywistych względów odbiegać lokalizacją od wyznaczonych stanowisk. |
| 3 | czerwiec/lipiec 2020 r. | 3 (w obrębie zbiornika) | Badanie powinno być przeprowadzone w oparciu o odłów ryb wielowymiarowymi zestawami wontonów i włoczkami narybkowymi w pełnym cyklu dobowym. W ramach prac badawczych niezbędny jest też pobór prób planktonowych w cyklu dobowym w strefie brzegowej, zintegrowanej próby w strefie pelagicznej oraz biomasy bezkręgowców bentosowych na różnych głębokościach. Uzyskany wynik połowu ryb powinien obrazować strukturę ichtiofauny (w szczególności zespołów narybkowych) na poszczególnych stanowiskach z określeniem pokarmu dominantów w poszczególnych klasach ich wielkości. |
| 4 | sierpień/wrzesień 2020 r. | 3 (w obrębie zbiornika) | Badanie powinno być przeprowadzone w oparciu o odłów ryb wielowymiarowymi zestawami wontonów i włoczkami narybkowymi w pełnym cyklu dobowym. W ramach prac badawczych niezbędny jest też pobór prób planktonowych w cyklu dobowym w strefie brzegowej, zintegrowanej próby w strefie pelagicznej oraz biomasy bezkręgowców bentosowych na różnych głębokościach. Uzyskany wynik połowu ryb powinien obrazować strukturę ichtiofauny (w szczególności zespołów narybkowych) na poszczególnych stanowiskach z określeniem pokarmu dominantów w poszczególnych klasach ich wielkości. Badanie w tym terminie powinno być rozszerzone o tempo wzrostu gatunków dominujących (nie mniej niż 10 wybranych w oparciu o wcześniejsze wyniki badań). |
| 5 | październik/listopad 2020 r. (do wytworzenia pokrywy lodowej) | 3 (w obrębie zbiornika) | Badanie może być przeprowadzone w oparciu o odłów ryb wyłącznie wielowymiarowymi zestawami wontonów rozszerzonymi o zestaw wontonów o oczkach Ø60mm - Ø150mm. Badanie w tym terminie ma na celu uzupełnienie informacji dot. struktury ichtiofauny uzyskane we wcześniejszych terminach. |

Cykl badań należy rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Elementy, których terminy już minęły w 2019 r. z uwagi na datę zawarcia Umowy lub terminy uzyskania niezbędnych dokumentów formalnych, zostaną wykonane w 2020 r. Lokalizacja stanowisk jest opisana w opracowaniu „Opracowanie charakterystyki zlewni, koncepcji lokalizacji punktów pomiarowych badania wody w ramach bieżącego monitoringu jakości wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz w zbiorniku Brody Iłżeckie...”

    - Dla potrzeb realizacji badań, o których mowa w punkcie 3.6.3. Wykonawca uzyska wymagane dokumenty formalne, zezwolenia i  zgody.

    - Przy opracowywaniu 5-letniego programu biomanipulacji Wykonawca uwzględni:

- wpływ wprowadzenia poszczególnych gatunków ryb na strukturę ichtiofauny w zbiorniku, z uwzględnieniem ilości wprowadzanych gatunków,

- wpływ ukierunkowanego zarybienia na redukcję biogenów w wodach, w szczególności na ograniczenie zasilania wewnętrznego w fosfor,

- krótko- i długotrwałą efektywność biomanipulacji,

- czas i miejsce zarybienia oraz niezbędną częstość biomanipulacji, w celu uzyskania pożądanych efektów,

    - Wykonawca przeanalizuje również wpływ tworzenia sztucznych miejsc rozrodu ryb drapieżnych oraz ewentualnego wprowadzania zakazu odławiania ryb drapieżnych ze zbiornika Brody Iłżeckie na efektywność biomanipulacji.

    - Wykonawca jest zobowiązany opracować 5-letni program biomanipulacji, w ramach którego:

- przeanalizuje obowiązujący operat rybacki, w tym:

  - zidentyfikuje elementy operatu umożliwiające / wspierające wdrażanie  działań na rzecz biomanipulacji,

  - zidentyfikuje zapisy operatu rybackiego mogące utrudnić lub uniemożliwić realizację działań na rzecz biomanipulacji;

- opracuje zestaw działań i zaleceń dla użytkowników rybackich / RZGW w Warszawie w celu realizacji 5-letniego programu biomanipulacji wraz z opisem sposobu ich realizacji (okres, lokalizacja, skala, etapy realizacji, etc.) z uwzględnieniem charakterystyki zbiornika oraz przydatności zastosowanych metod w konkretnym, omawianym przypadku. Działania i zalecenia te nie mogą być sprzeczne z operatem rybackim oraz muszą zostać opracowane we współpracy z użytkownikiem rybackim;

- opracuje zalecenia i propozycje zmian zapisów operatu rybackiego.

    - Przy opracowaniu 5-letniego programu biomanipulacji Wykonawca jest zobowiązany do:

- opracowania wstępnego programu biomanipulacji w terminie do 60 dni po podpisaniu Umowy. Zestaw działań i zaleceń dla użytkowników rybackich / RZGW w Warszawie wstępnego programu biomanipulacji stanowić będzie podstawowy materiał do rozpoczęcia współpracy z użytkownikiem rybackim;

- przeprowadzenia konsultacji / dyskusji z użytkownikiem rybackim, w tym organizacji spotkań (maksymalnie 4, w województwie  świętokrzyskim) w celu opracowania zestawu działań i zaleceń;

- opracowania ostatecznego programu biomanipulacji, z uwzględnieniem wyników badań struktury ichtiofauny z lat 2019 – 2020 oraz współpracy z użytkownikiem rybackim, na kolejne lata (łącznie z wstępnym programem – 5 lat).

    - Wykonawca jest zobowiązany do opracowania corocznych raportów z prac w zakresie biomanipulacji oraz badań dotyczących ichtiofauny oraz przekazania ich do 15 listopada 2019 r. roku oraz do 16 października 2020 r.

  - Działania promocyjne i edukacyjne w zlewni bezpośredniej zbiornika.

    - Wykonawca wdroży plan akcji informacyjno-promocyjnej wśród miejscowej ludności, która jest bezpośrednim użytkownikiem usług ekosystemowych. Działania powinny mieć na celu uświadomienie ludności, że korzystając z usług ekosystemowych nie można przyczyniać się do zanieczyszczenia zbiornika, lecz należy dbać o prawidłowy przebieg procesów odpowiedzialnych za poprawę jakości wody. Grupą docelową akcji promocyjno-edukacyjnej mają być głównie wędkarze oraz osoby wypoczywające nad zbiornikiem.

    - Plan akcji informacyjno-promocyjnej powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

| Lp. | Termin realizacji | Forma akcji promocyjno-edukacyjnej | Grupa docelowa, przewidywana liczba uczestników |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 – termin do ustalenia | Pismo zapraszające do współpracy | Interesariusze projektu - ok. 40 osób |
| 2 | 2019 – termin do ustalenia | Plakat informacyjny o projekcie | Społeczność lokalna, wędkarze, interesariusze |
| 3 | 2020 – termin do ustalenia | Spotkanie interesariuszy – spotkanie otwierające | Interesariusze projektu |
| 4 | 2019 – 2020 terminy do ustalenia | Spotkania, o którym mowa w pkt. 3.6.8 (maks. 4) | Użytkownik rybacki |
| 5 | 2019 – termin do ustalenia | Przygotowywanie folderu informacyjnego (nakład: 100 sztuk) | Społeczność lokalna, wędkarze, interesariusze |
| 6 | Kwiecień/maj 2020 | Punkt informacyjno-edukacyjny (stoisko) w trakcie regionalnej imprezy, której organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd Gminy Brody | Społeczność lokalna, wędkarze, interesariusze |
| 7 | 2020 – termin do ustalenia | Spotkanie interesariuszy – podsumowanie działań wraz z dalszymi planami | Interesariusze projektu |
| 8 | Sierpień 2020 | Punkt informacyjno-edukacyjny (stoisko) w trakcie „Festynu pod zaporą w Brodach” lub na innej regionalnej imprezie (w przypadku braku możliwości organizacyjnych niezależnych od Wykonawcy) | Społeczność lokalna, wędkarze, interesariusze |
| 9 | 2020 – termin do ustalenia | Spotkanie interesariuszy – podsumowanie działań wraz z dalszymi planami | Interesariusze projektu |

    - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 15 dni po podpisaniu Umowy harmonogram planu akcji informacyjno-promocyjnej zawierający co najmniej elementy opisane w punkcie 3.7.2.

    - Wykonawca przygotuje również i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu wzory materiałów promocyjno-edukacyjnych, w tym folder, plakat oraz listę interesariuszy.

    - Wykonawca jest zobowiązany, po akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu planu akcji informacyjno-promocyjnej, do realizacji tych działań w latach 2019 i 2020 zgodnie z ww. planem oraz do przedstawienia rocznego sprawozdania oraz raportu końcowego z przeprowadzonych działań. Raport powinien zostań przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę do 16 października 2020 r.

- Dane i opracowania będące w posiadaniu Zamawiającego, możliwe do udostępnienia Wykonawcy jako materiał pomocniczy przy realizacji pracy

Dane i opracowania możliwe do udostępnienia:

- wyniki pomiarów jakości wód w latach 2010 – 2016;

- przepływy dobowe dla wodowskazów  za lata 1990-2016 (Bzin, Wąchock, Brody Iłżeckie);

- aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju wraz z metodyką;

- opracowanie pn. „Opracowanie charakterystyki zlewni, koncepcji lokalizacji punktów pomiarowych badania wody w ramach bieżącego monitoringu jakości wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcji planu badań wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie oraz w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcji lokalizacji punktów badania osadów w zbiorniku Brody Iłżeckie, koncepcja planu badań osadów w zbiorniku Brody Iłżeckie, przeglądu  metod biomanipulacji, harmonogramu biomanipulacji na lata 2018-2019, planu działań promocyjnych i edukacyjnych” (Narodowa Fundacja Gospodarki Wodnej, 2017 r.);

- materiały z projektu FRAMWAT, w tym Model SWAT, mapy waloryzacji oraz wyniki udostępnione na stronie projektu (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html)

- „Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy” Część I: Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych oraz Część II: Opracowanie bazy danych o presjach antropogenicznych;

- opracowanie „Ustalenie rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń będących przyczyną eutrofizacji zbiornika Brody Iłżeckie oraz analiza możliwych do zastosowania metod rekultywacji zbiornika” (E&W, 2014 r .)

- opracowanie „Analiza stanu czystości wody w zbiorniku Brody Iłżeckie i opracowanie sposobu jego oczyszczania” (IRŚ, 2008 r.)

- raport „Program rekultywacji zbiorników Wióry i Brody Iłżeckie w zlewni rzeki Kamiennej – pilotażowe prace badawcze w okresie wiosenno-letnim i jesiennym 2008 roku” (MIPAN, ERCE, 2008 r.)

- opracowanie „Odczyn i właściwości sorpcyjne osadów dennych Zalewu Zemborzyckiego i zbiornika Brody Iłżeckie (Inżynieria Ekologiczna, 2012 r.)

- Atlas Występowania Substancji Priorytetowych w Rzekach Polski na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska (IMGW, 2015 r.);

- dane przestrzenne (w formacie .shp):

  - sieć hydrograficzna (cieki i jeziora) wg MPHP wersja z września 2013, w skali 1:10000

  - przebieg granic zlewni (poziom od 1 do 14) wg MPHP wersja z września 2013,

  - granice regionów wodnych i obszaru działania RZGW w Warszawie,

  - jednolite części wód powierzchniowych i ich zlewnie;

- dostęp do dokumentacji pozwoleń wodnoprawnych w wersji papierowej i cyfrowej PDF;

- inne materiały będące w posiadaniu Zamawiającego.

Wszelkie inne dane niezbędne dla realizacji opracowania, a nie będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany pozyskać we własnym zakresie.

Koszty pozyskania danych podlegających opłacie oraz danych pochodzących z innych źródeł Wykonawca uwzględni w kalkulacji ceny ofertowej.

- Warunki przekazania Wykonawcy dokumentów i danych

Dokumenty i dane:

- mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia;

- nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do celów komercyjnych innych niż realizacja niniejszego zamówienia;

- nie mogą być przekazywane przez Wykonawcę osobom trzecim;

- przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również dane zebrane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia stanowią własność Zamawiającego;

- otrzymane od Zamawiającego w formie elektronicznej dane, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego usunie z pamięci komputerów i dokona zniszczenia nośników, na których otrzymał dane i dokumenty. W przypadku danych w wersji papierowej Wykonawca oryginały zwróci do Zamawiającego, a w przypadku kopii dokona ich zniszczenia w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

- Monitorowanie postępu realizacji zamówienia

  - Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie merytorycznym i organizacyjnym podczas całego okresu trwania umowy oraz do uzgadniania proponowanych rozwiązań realizacji zamówienia z Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązany jest zamieścić przy składzie zespołu realizującego niniejsza pracę nazwiska konsultantów merytorycznych oddelegowanych przez Zamawiającego do realizacji zadania.

  - Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach konsultacyjnych z Zamawiającym. Spotkania będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego:

- Zamawiający wymaga co najmniej 4 spotkań konsultacyjnych. Terminy spotkań zostaną uzgodnione między Zamawiającym i Wykonawcą. Pierwsze spotkanie konsultacyjne nastąpi w terminie maksymalnie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

- W każdym spotkaniu konsultacyjnym po stronie Wykonawcy powinien brać udział Kierownik Zespołu oraz co najmniej jeden ze specjalistów wchodzących w skład Zespołu realizującego pracę.

- Zamawiający ma prawo zażądać udziału w spotkaniach konsultacyjnych dowolnej osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy.

- W spotkaniach będą mogli uczestniczyć zewnętrzni eksperci powołani przez Zamawiającego.

  - Zamawiający ma prawo zażądać osobistego spotkania z dowolną osobą wskazaną w ofercie Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a Wykonawca ma obowiązek zorganizować spotkanie z wskazaną osobą w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania.

  - Wykonawca sukcesywnie przedstawi oraz przekaże Zamawiającemu wstępne wyniki z realizacji punktów zakresu pracy w celu weryfikacji Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu realizacji zadania i przedstawienia go do akceptacji na pierwszym spotkaniu z Zamawiającym. Harmonogram ten powinien uwzględniać m.in. terminy realizacji i przekazania poszczególnych punktów zakresu pracy oraz terminy spotkań konsultacyjnych.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo żądania natychmiastowego przekazania aktualnych wersji roboczych dokumentów opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zadania.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo oceny dokumentów opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zadania  z pomocą zewnętrznych  ekspertów powołanych przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ewentualnych uwag Zamawiającego lub wniosków z koreferatu wykonanego przez zewnętrznych  ekspertów zleconych przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od ich otrzymania. Uwagi te przedstawiane będą Wykonawcy w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych po spotkaniu konsultacyjnym lub przekazaniu materiałów stanowiących elementy zakresu pracy.

  - W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności polegających na, pomimo starań Wykonawcy, braku uzyskania zgody, decyzji lub innych dokumentów uniemożliwiającym wykonanie prac przewidywanych w punktach 3.5.3 – 3.5.9 lub punkcie  3.6.3, za zgodą Zamawiającego zakres przedmiotu zamówienia zostanie zmniejszony o dany punkt z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie zmniejszone o kwotę przewidywaną w ofercie dla danego punktu (punkty  3.5.3 – 3.5.9lub  punkt 3.6.3).

- Forma opracowania

  - Produkty z realizacji zadania „Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia” należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej (CD/DVD) zgodnie z poniższą tabelą.

Raporty etapowy i  końcowy podsumowujące realizację zadania „Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia” oraz osiągnięte wyniki w formie papierowej (3 egz.) i elektronicznej (CD/DVD - 3 egz.).

| Etap | Nr produktu | Nazwa produktu | Liczba egz. | Termin przekazania | Odsyłanie do zapisu OPZ (punkt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Katalog działań retencyjnych możliwych do zastosowania w zlewni zbiornika Brody Iłżeckie | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu I | 3.2.4 |
|  | 2 | Koncepcję lokalizacji badawczych punktów pomiarowych oraz plan przeprowadzenia badań wody | Nie dotyczy – przekazanie mailem | w terminie do 7 dni po podpisaniu Umowy | 3.3.4 |
|  | 3 | Ostateczna koncepcja lokalizacji badawczych punktów pomiarowych i planu badań wody | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | w terminie do 3 tygodni po podpisaniu Umowy | 3.3.4 |
|  | 4 | Koncepcja lokalizacji punktów pomiaru osadów i plan przeprowadzenia badań osadów | Nie dotyczy – przekazanie mailem | w terminie do 7 dni po podpisaniu Umowy | 3.3.10 |
|  | 5 | Ostateczna koncepcja lokalizacji punktów pomiaru osadów i plan przeprowadzenia badań osadów | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | w terminie do 3 tygodni po podpisaniu Umowy | 3.3.10 |
|  | 6 | Raport z badań jakości wód oraz osadów dennych | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu I | 3.3.20 |
|  | 7 | Przegląd technologii redukcji procesu uwalniania biogenów z osadów wraz z raportem z testowania technologii redukcji procesu uwalniania biogenów z osadów. | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu I | 3.5.1, 3.5.2 i 3.5.10 |
|  | 8 | Wstępny program biomanipulacji | Nie dotyczy – przekazanie mailem | 60 dni po podpisaniu Umowy | 3.6.8 |
|  | 9 | Raport z prac w zakresie biomanipulacji oraz badań dotyczących ichtiofauny | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu I | 3.6.9 |
|  | 10 | Harmonogram planu akcji informacyjno-promocyjnej do akceptacji | Nie dotyczy – przekazanie mailem | 15 dni po podpisaniu Umowy | 3.7.3 |
|  | 11 | Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu I | 3.7.5 |
|  | 12 | Raport Etapowy podsumowujący realizację zadania „Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia” | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu I | 7.1 |
| II | 1 | Program zwiększenia retencji w krajobrazie na obszarze zlewni zbiornika Brody Iłżeckie. | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu II | 3.2.5 |
|  | 2 | Raport z badań jakości wód oraz osadów dennych | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu II | 3.3.20 |
|  | 3 | Program redukcji emisji biogenów ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych w zlewni rzeki Kamienna oraz zlewni bezpośredniej zbiornika Brody Iłżeckie | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu II | 3.4.1; 3.5.10 |
|  | 4 | Model dla 4 wariantów | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu II | 3.4.2 |
|  | 5 | Raport z testowania technologii redukcji procesu uwalniania biogenów z osadów | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu II | 3.5.10 |
|  | 6 | Raport z prac w zakresie biomanipulacji oraz badań dotyczących ichtiofauny | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu II | 3.6.8 |
|  | 7 | Raport końcowy z przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu II | 3.7.5 |
|  | 8 | Raport końcowy podsumowujący realizację zadania „Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia” | Forma papierowa (3 egz.) i elektroniczna (CD/DVD - 3 egz.). | Koniec etapu II | 7.1 |

  - Wszystkie wydrukowane egzemplarze dokumentów powinny zawierać podpisy autorów odpowiedzialnych za ich wytworzenie, przy czym powinny być to co najmniej osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

  - Produkty przekazane na koniec poszczególnych etapów powinny być umieszczane w teczce wraz z spisem jej zawartości.

- Wersja elektroniczna opracowania

Wersja elektroniczna powinna być sporządzona wg następujących zasad:

  - Część tekstowa w edytorze MS Word w wersji 2003/xp lub wyższej,

  - Tabele w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel w wersji 2003/xp lub wyższej,

  - Bazy danych - w formacie .acc lub .mdb,

  - Wymagania techniczne dotyczące opracowania bazy danych przestrzennych oraz wchodzących w jej skład numerycznych warstw tematycznych:

- opracowane przez Wykonawcę dane dotyczące informacji przestrzennej powinny zostać przekazane w formacie plików shapefile w odwzorowaniu PUWG 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych) tabele z danymi opisowymi w formacie excel, z koniecznością wskazania pola łączącego z warstwami tematycznymi GIS;

- wszystkie materiały dotyczące informacji przestrzennej muszą być przekazane w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie ESRI w wersji 10.0 i zapewniającym możliwość eksportu do formatu shapefile z zachowaniem poprawnej geometrii, zgodności topologicznej między obiektami oraz poprawnego kodowania polskich znaków;

- dla wszystkich opracowanych danych GIS winny zostać opracowane metadane zgodnie z zapisami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;

- dla wszystkich opracowanych zbiorów informacji przestrzennej należy stworzyć opisy struktur tabeli atrybutów; opis taki należy sporządzić w arkuszu Ms Excel w ten sposób, że w pierwszej zakładce arkusza kalkulacyjnego będzie znajdował się wykaz wszystkich wykonanych zbiorów danych, a w kolejnych zakładkach szczegółowy opis dla każdego zbioru oddzielnie; w opisie zbioru należy wyszczególnić użyte nazwy pól, ich rozwinięcie oraz określenie typów wartości atrybutów i ich własności; jeżeli wartości atrybutów zostały opisane parametrycznie, należy także zamieścić słowniki dla użytych wartości kodowych; szczegóły opisu zostaną uzgodnione na spotkaniu konsultacyjnym;

- wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym zasady kodyfikacji obiektów w warstwach GIS oraz formaty, długości pól i zasady tworzenia skrótów nazw;

- dla każdego arkusza map wynikowych należy wykonać:

- kompozycję mxd lub qgs,

- opis kompozycji zawierający wykaz warstw składowych z uwzględnieniem kolejności oraz parametrów takich jak przezroczystość warstwy, zakres wyświetlania;

- dane GIS, będące wynikiem realizacji zamówienia, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego jak i Unii Europejskiej.

  - Nazwy plików i folderów (katalogów) winny odzwierciedlać w sposób czytelny ich zawartość. Na każdym nośniku elektronicznym musi znajdować się spis i opis jego zawartości. Należy podać zawartość plików i folderów znajdujących się na nośniku. Dokument ten należy wydrukować i dołączyć do opracowania.

- Odbiór pracy:

  - Odbiór opracowania dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego. Możliwy jest udział w odbiorze Przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

  - Za zakończenie całości pracy uważa się dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego wyników opracowania wraz z syntezą oraz podpisane przez strony protokołu zdawczo-zbiorczego stwierdzającego odbiór pracy.

- Dokumenty do odbioru

Wykonawca dla potrzeb odbioru końcowego zadania pn.: „Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia” - przekaże Zamawiającemu produkty wskazane w tabeli punktu nr  7.1 OPZ.

A.	Na stronach tytułowych poszczególnych części opracowania oraz na każdej płycie CD/DVD Wykonawca umieści:

  - aktualne logo Zamawiającego

  - logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”. Szczegóły na stronie WFOŚiGW w Kielcach: http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/oznakowanie-przedsiewziec

  - loga instytucji udostępniających dane, o ile będzie to wymagane.

Załącznik nr 2 do SIWZ

OFERTA

......................................................................................

(nazwa i  adres  Wykonawcy)

Do:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Warszawie

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie opracowania pt.:

„Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto …………. PLN (słownie: ………………………), netto …………. PLN (słownie: ………………………) oraz 23 % podatku VAT w kwocie ………….. PLN (słownie: ……………..).

w tym za:

- wykonanie Etapu I – na kwotę brutto …………. PLN (słownie: ……….)

- wykonanie Etapu II – na kwotę brutto…………PLN (słownie ……….)

- Planowana przez nas masa kalcytu dla realizacji punktu 3.5.3. OPZ wyniesie  ………… (patrz kryterium oceny ofert - Immobilizacja biogenów w osadach dennych)

2.1	Oświadczamy, że (wszyscy członkowie / przynajmniej pięciu członków / przynajmniej czterech członków / przynajmniej dwóch członków) zespołu realizującego osiągnęli/ło doświadczenie dłuższe niż wskazane w pkt. 3.1.1 SIWZ. (W celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert - doświadczenie zespołu, należy zaznaczyć jedną z propozycji odpowiedzi).

3. Oświadczamy, że akceptujemy poniższe terminy:

Etap I

W przypadku produktów do przekazania na koniec Etapu I nieprzekraczalny termin przekazania opracowań w celu wniesienia ewentualnych uwag: 22.11.2019 r.

Ewentualne uwagi Zamawiającego przedstawione zostaną Wykonawcy w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

Nieprzekraczalny termin przekazania wyników opracowania wraz z syntezą całości pracy: 13.12.2019 r.

Odbiór pracy nastąpi nie później niż 13.12.2019 r..

Etap 2

W przypadku produktów do przekazania na koniec Etapu I zgodnie z tabelą punktu nr 7.1 nieprzekraczalny termin przekazania opracowań w celu wniesienia ewentualnych uwag: 30.10.2020 r.

Ewentualne uwagi Zamawiającego przedstawione zostaną Wykonawcy w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

Nieprzekraczalny termin przekazania wyników opracowania wraz z syntezą całości pracy: 23.11.2020 r.

Odbiór pracy nastąpi nie później niż 23.11.2020 r.

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ., czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem przewidywanych prac, warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.

6. * Podwykonawstwo w zakresie   …………................................................  zamierzamy powierzyć ......................................................... (należy podać nazwy firm podwykonawców)

7. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ..................................

8. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

9.	Oświadczam(-my), że NALEŻYMY* / NIE NALEŻYMY* do kategorii (niepotrzebne skreślić 
i zaznaczyć właściwą kategorię):   mikro  małych  średnich przedsiębiorstw

10. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

11. Wadium wniesione w postępowaniu należy odesłać na konto: Bank: ........................................................................... konto

12. Załącznikami do niniejszego formularza są:

- ________________________________________.

- ________________________________________.

- ________________________________________.

- ________________________________________.

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstw Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykonawca przekazuje oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy (Informacje z otwarcia ofert).

OŚWIADCZENIE (WZÓR)

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie opracowania pt.:

„Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia”

przedkładam oświadczenie o:

□ przynależności do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty (spośród wykonawców, składających oferty w niniejszym postępowaniu, należy wskazać tych wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej ):

- …………………………………….,

UWAGA:

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

□  braku przynależności do grupy kapitałowej.

............................................................................................

imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Załącznik nr 4 do SIWZ

# UMOWA Nr .............

z dnia ........................ w Warszawie

(wypełnia Zamawiający)

Pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie

z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, NIP 5272825616, REGON 368302575

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

# ……………………….…………….. – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Wód Polskich z siedzibą: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13 B,

# Działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ……………………. z dnia ……………………...

a

………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………………… ……………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ……………………… …………………………….. pod numerem KRS ………………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości …………………., posiadającą nr NIP:……………….. i REGON:………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne, które zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ………… z dnia ……………..., Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać opracowanie pn.: „Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia” w zakresie i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamówienia polegającego opracowaniu planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna oraz planu rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia. Podjęte działania  doprowadzą do poprawy stanu wód rzeki Kamienna i zbiornika Brody Iłżeckie oraz docelowo do osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego przez wody zbiornika Brody Iłżeckie oraz obejmuje następujące prace:

  - Wykorzystanie istniejących modeli matematycznych emisji biogenów w zlewni dla zaplanowania działań w zakresie poprawy jakości wód w zbiorniku Brody Iłżeckie;

  - Opracowanie programu zwiększenia retencji w krajobrazie na obszarze zlewni zbiornika Brody Iłżeckie;

  - Prowadzenie bieżącego monitoringu jakości wód dopływających do zbiornika Brody Iłżeckie, wód w zbiorniku Brody Iłżeckie oraz osadów dennych w zbiorniku Brody Iłżeckie;

  - Opracowanie programu redukcji emisji biogenów ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych w zlewni rzeki Kamienna oraz zlewni bezpośredniej zbiornika Brody Iłżeckie;

  - Testowanie technologii redukcji osadów na zbiorniku w oparciu o dostępne na rynku metody w celu wyboru najbardziej efektywnej i określenia jej wpływu na ekosystem zbiornika;

  - Opracowanie 5 letniego programu biomanipulacji w oparciu o monitoring ichtiofauny;

  - Działania promocyjne i edukacyjne w zlewni bezpośredniej zbiornika.

3. Przedmiot zamówienia i jego merytoryczną zawartość określa  Załącznik nr 2 do niniejszej umowy – opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”).

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminach określonych w § 2 niniejszej umowy.

5. W razie zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających realizację zamówienia w terminach określonych w § 2 ust.1 niniejszej umowy, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę tych terminów w formie aneksu do umowy.

6. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu, o którym mowa w ust. 1, na cały okres ochrony autorskich praw majątkowych, na następujących polach eksploatacji:

1)	utrwalanie i zwielokrotnianie bez ograniczeń ilościowych techniką drukarską, techniką cyfrową, zapisu magnetycznego, a także utrwalenie w pamięci komputerów, w tym spełniających rolę serwerów;

2)	wprowadzenie do obrotu, najem lub użyczenie;

3)	rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie;

4)  wykorzystanie utworu do realizacji innych opracowań lub dokumentów oraz przeniesienie prawa do realizacji innych opracowań, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji dzieł zależnych.

7.	Wraz z przeniesieniem praw, o których mowa w ust. 5, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu, o którym mowa w ust. 1, sporządzonych przez Zamawiającego lub dla Zamawiającego, na polach eksploatacji określonych w ust. 5, oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu, o którym mowa w ust. 1.

8.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5, oraz udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 6, nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z utworów lub ich opracowań zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez Zamawiającego, jako utworów odrębnych lub wspólnie z innym utworem lub innymi utworami.

9.	Wykonawca oświadcza, że:

1)	wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji zamówienia, a także powstałe w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim;

2)	nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe dotyczące utworów, którymi będzie posługiwać się przy tworzeniu utworu, o którym mowa w ust. 1;

3)	nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego.

10.	Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowane w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia lub dysponowania przez Zamawiającego utworem, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich, a także zwrotu Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów.

11.	Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 6, mieści się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1.

12. Wykonawca nie może dokonać skutecznie przelania (cesji) swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1:

    - rozpoczęcie nastąpi w dniu podpisania umowy,

    - przekazanie wyników produktów nr 2 i 4 Etapu I, o którym mowa w punkcie 7.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia w formie elektronicznej – w terminie do 7 dni po podpisaniu Umowy,

    - przekazanie wyników produktów nr 10  Etapu I, o którym mowa w punkcie 7.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia w formie elektronicznej – w terminie do 15 dni po podpisaniu Umowy

    - przekazanie wyników produktów nr 3 i 5 Etapu I, o którym mowa w punkcie 7.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia w formie elektronicznej – w terminie do 3 tygodni po podpisaniu Umowy,

    - przekazanie wyników produktu nr 8 Etapu I, o którym mowa w punkcie 7.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia w formie elektronicznej – w terminie do 60 dni po podpisaniu Umowy,

    - przekazanie wyników całości prac Etapu I (produkty nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 Etapu I, o którym mowa w punkcie 7.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia) w formie elektronicznej – 22.11.2019 r.

    - zakończenie Etapu I (całość -  w formie elektronicznej i papierowej) – w terminie do dnia: 13.12.2019 r..

    - przekazanie wyników prac Etapu II (produkty od nr 1 do nr 7 Etapu II,  o którym mowa w punkcie 7.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia) w formie elektronicznej – 30.10.2020 r.

    - zakończenie Etapu II (całość -  w formie elektronicznej i papierowej)  – w terminie do dnia: 23.11.2020 r.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji zwłoki Wykonawcy ponad 30 dni w stosunku do terminów wykonania poszczególnych produktów określonych w ust. 1, a Wykonawca pomimo wezwania pisemnego przez Zamawiającego nie zakończył i nie rokuje zakończenia wykonania tych produktów. W takim przypadku stosuje się karę o której mowa w § 7 ust. 1 lit. c., bez zastosowania § 7 ust. 1 lit. a – b.

§ 3

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się zachować wszelkie dane i informacje uzyskane wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w ścisłej tajemnicy przed stronami trzecimi, chyba że strona, która dane przekazała udzieli pisemnej zgody na ich ujawnienie – z zastrzeżeniem obowiązków zamawiającego, wynikających z przepisów prawa.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wydanych na jej podstawie oraz do ochrony danych osobowych, do których Wykonawca może mieć dostęp wykonując umowę.

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, Wykonawca będzie przetwarzał wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy.

4. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Wykonawcy. W imieniu Wykonawcy powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie.

6. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od swoich pracowników lub współpracowników, przy pomocy których będzie wykonywał umowę, oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się okazać te oświadczenia na każde żądanie Zamawiającego.

7. Wraz z zakończeniem realizacji umowy albo w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zebrane i przetworzone dane osobowe (w postaci bazy danych), nagrane na nośniku multimedialnym. Wykonawca zobowiązany jest do zniszczenia i wykasowania wszystkich zapisów lub dokumentów powstałych przy okazji wykonywania umowy, zawierających powierzone do przetworzenia dane osobowe.

8. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, nie związanych z przedmiotem zamówienia, w posiadanie których mógł ewentualnie wejść w związku z realizacją niniejszej umowy.

9. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia w toku realizacji umowy - w obustronnie ustalonych terminach - dokumentów i informacji będących w jego posiadaniu, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

10. Zamawiający nie będzie udostępniał Wykonawcy własnego sprzętu i oprogramowania, niezbędnego do wykonania zamówienia.

11. Wykonawca będzie na bieżąco konsultował z przedstawicielami Zamawiającego przebieg prac.

12. Wątpliwości Wykonawcy zaistniałe w trakcie wykonywanych prac powinny być wyjaśnione i uzgadniane z osobami przewidzianymi do kontaktów, zawiązanych z realizacją przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego, wymienionymi poniżej w ust. 13.

13. Osobami do kontaktów zawiązanych z realizacją przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego są:

    - Specjalista w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami – Pan Mariusz Biernacki pok. 245, tel. 22 587 03 12.

    - Główny Specjalista w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami – Pan Louis Courseau pok. 245, tel. 22 587 03 05.

14. Osobą upoważnioną do kierowania i koordynacji prac oraz kontaktów związanych z realizacją przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy jest ……………….., email:………………………………..,  tel ………………

# § 4

      - Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

      - Zamawiający dopuszcza zmianę osób wchodzących w skład Zespołu wskazanego w ofercie pod warunkiem, że nowo wprowadzone osoby będą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca otrzymał w kryteriach oceny ofert dodatkowe punkty za osoby wchodzące w skład Zespołu, nowo wprowadzone osoby będą spełniać także warunki w stopniu nie mniejszym niż te, za które przyznano dodatkowe punkty.

      - W razie naruszenia postanowień ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

- Wyniki poszczególnych etapów opracowania zostaną przekazane Zamawiającemu w formie skończonej w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 6 i 8, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania.

- Po przekazaniu dzieła Zamawiający przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych czynności odbioru, polegające na ocenie dzieła pod kątem spełnienia celów i oczekiwań Zamawiającego. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wyznaczy termin 7 dni na ich usunięcie.

- W razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do żądania:

  - poprawienia lub ponownego wykonania odpowiednej części dokumentacji (w razie stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe)

  - obniżenie wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości użytkowej (w razie stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie nie jest możliwe)

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność opracowania ze względu na cel oznaczony w niniejszej umowie na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Wykonawca po dokonaniu poprawek przekaże poprawiony przedmiot umowy Zamawiającemu do ponownego sprawdzenia.

- Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania opracowania jeżeli przyczyny wad lub usterek leżą po stronie Wykonawcy.

- Za zakończenie całości pracy uważa się dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego wyników opracowania i podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego odebranie końcowego dzieła w terminie i bez wad. Praca zostanie odebrana przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony stanowią podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 6

      - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 strony ustalają na kwotę netto …………. PLN (słownie: ………………………) oraz 23 % podatku VAT w kwocie ………….. PLN (słownie: ……………..), co łącznie stanowi kwotę brutto: ………….. PLN (słownie: …………..………..).

w tym za:

- wykonanie Etapu I – na kwotę brutto …………. PLN (słownie: ……………..)

- wykonanie Etapu II – na kwotę brutto…………PLN (słownie ……….)

- Strony przewidują zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. jego procentowego podwyższenia o wartość procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub jego procentowego obniżenia o wartość procentowego obniżenia stawki podatku VAT.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury Wykonawcy oraz protokołu zdawczo-odbiorczego - w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy w ……………………………………………………………………………...

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: …………………..

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 526-239-03-41 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu osoby uprawnionej do jej otrzymania.

- Strony dopuszczają zmniejszenie zakresu prac projektowych z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy z powodu wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności polegających na, pomimo starań Wykonawcy, braku uzyskania zgody, decyzji lub innych dokumentów uniemożliwiającym wykonanie prac przewidywanych w punktach 3.5.3 – 3.5.9 lub w punkcie 3.6.3 OPZ, za zgodą Zamawiającego zakres przedmiotu zamówienia zostanie zmniejszony o dany punkt OPZ z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 6 wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie pomniejszone o kwotę przewidywaną dla danego punktu  OPZ (punkty  3.5.3 – 3.5.9 lub  punkt 3.6.3), to jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy:

        - dla realizacji punktów  3.5.3 – 3.5.9 OPZ – kwota brutto …………. PLN (słownie: ……………..);

        - dla realizacji punktu  3.6.3 OPZ – kwota brutto …………. PLN (słownie: ……………..).

§ 7

            - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

              - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminach, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto danego etapu za każdy dzień zwłoki,

              - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za opracowanie za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

              - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia.

            - Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 8

- Wszelkie dokumenty oraz dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również dane, materiały i  dokumenty zebrane lub opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia, w tym materiały robocze, stanowią własność Zamawiającego i nie mogą zostać wykorzystane do realizacji zamówień udzielanych przez inne podmioty.

- W przypadku otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek danych w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kopii otrzymanych danych z pamięci komputerów i innych nośników magnetycznych i optycznych oraz zwrotu otrzymanych kopii danych do Zamawiającego. W przypadku otrzymania danych w wersji papierowej Wykonawca zobowiązany jest do ich zwrotu do Zamawiającego (bez wykonywania kopii).

- Wykonawca nie ma prawa przekazywać lub udostępniać osobom trzecim otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz danych. W razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wyrządzoną w tym zakresie szkodę w pełnej wysokości.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy na okres 2 lat liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 2.

- Wykonawca w ramach rękojmi i gwarancji usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie, podejmie się wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów oraz w razie zaistnienia potrzeby, udzieli Zamawiającemu stosownych wyjaśnień.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem rękojmi, gwarancji i asysty ponosi Wykonawca.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie rękojmi i gwarancji, wad lub usterek udzielona rękojmia i gwarancja podlega przedłużeniu o czas niezbędny do usunięcia błędów.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek, zgłoszonych w ramach rękojmi i gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wezwania. W uzasadnionych przypadkach termin na usunięcie wad lub usterek może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego do 30 dni.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący prace, dotyczące zarządzania realizacją zadania oraz opracowania informacji przestrzennej, będą - w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm. ). Pracownicy świadczący ww. prace są wskazani w dołączonym wykazie pracowników (załącznik nr 3 do umowy ), który może ulegać zmianie w sytuacji fluktuacji kadr, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualizacji wykazu pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w terminie 3 dni roboczych po zajściu ewentualnych zmian.

- Wykonawca do każdej wystawionej faktury załączy oświadczenie, że osoby wykonujący prace, o których mowa w ust. 1, w okresie za który wystawiono dana fakturę, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Niedołączenie do faktury oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących prace, o których mowa w ust. 1, na podstawie umów o pracę i zamawiający przewiduje sankcje w postaci wstrzymania należności, bez konieczności zapłaty odsetek.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# § 13

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający								Wykonawca

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU, KTÓRY BĘDZIE WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

pn.:

„Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia”

| Wykaz osób wchodzących w skład zespołu realizującego zamówienie (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu) Uwaga! Wykaz będzie składał tylko wykonawca wezwany przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. |
| --- |
| Lp. | Rola w projekcie | Imię i nazwisko | Wykształcenie wyższe magisterskie | Doświadczenie zawodowe*** | Podstawa do dysponowania osobami |
| 1 | Kierownik Zespołu |  | z zakresu: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, hydrologii, hydrogeologii lub gospodarki wodnej ** | Min. 120 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z gospodarką wodną lub ochroną środowiska ** Podać informacje potwierdzające doświadczenie jw.: ………………………. ………………………………………………………………………………… Doświadczenie w opracowaniu minimum 1 programu działań dla redukcji biogenów oraz minimum 1 koncepcji rekultywacji sztucznych zbiorników wodnych; uczestniczyć w co najmniej 2 projektach badawczych dotyczących funkcjonowania ekosystemów wodnych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert; Podać informacje potwierdzające powyższe doświadczenie wraz z informacją o terminie zakończenia programu, projektów, koncepcji: ……………..……………………………………………………….……….. |  |
| 2 | Specjalista ds. wód powierzchniowych |  | z zakresu: hydrologii, gospodarki wodnej lub inżynierii/ochrony środowisk | Min. 72-miesięczne doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodną lub ochroną środowiska **, nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert Podać informacje potwierdzające doświadczenie jw.: ………………………. ………………………………………………………………………………… Doświadczenie w obsłudze automatycznych rejestratorów ciągłego pomiaru poziomu wody nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert Podać informacje potwierdzające doświadczenie jw.: ……………..………………………………………………………………….. |  |
| 3 | Specjalista ds. hydrologii |  | z zakresu: hydrologii lub gospodarki wodnej** | Legitymujący się uprawnieniami budowlanymi w zakresie gospodarki wodnej oraz minimum 72 miesięczne doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodną, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert; Podać informacje potwierdzające doświadczenie jw.: ………………………. ………………………………………………………………………………… |  |
| 4 | Specjalista ds. ekologii |  | z zakresu: ekologii lub ochrony środowiska | 72 miesięczne doświadczenie zawodowe związane z monitoringiem i ochroną jakościową wód nabyte w okresie 7 lat przed upływem terminu składania ofert; Podać informacje potwierdzające doświadczenie jw.: ………………………. ………………………………………………………………………………… |  |
| 5 | Specjalista ds. modelowania SWAT |  | z zakresu: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii, gospodarki wodnej, hydrogeologii lub pokrewne oraz posiadającym certyfikat ukończenia kursu SWAT na poziomie zaawansowanym | 36-miesięczne doświadczenie na stanowisku naukowym nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert z zakresu modelowania wód powierzchniowych Podać informacje potwierdzające doświadczenie jw.: ………………………. ………………………………………………………………………………… Brał udział w realizacji co najmniej 3 prac/projektów związanych z modelowaniem, przy wykorzystaniu modelu SWAT dla co najmniej 2 zlewni, ilościowym lub jakościowym wód powierzchniowych przy pomocy zaproponowanego modelu; Podać informacje potwierdzające doświadczenie jw.: ………………………. ………………………………………………………………………………… |  |
| 6 | Specjalista ds. GIS |  | z zakresu: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii, geoinformacji, geodezji lub kartografii** | 36-miesięczne doświadczenie z zakresu stosowania systemu informacji geograficznej (GIS) w gospodarce wodnej i ochronie środowiska w tym z tworzenia baz danych przestrzennych i wykonywania analiz przestrzennych z zastosowaniem systemu informacji geograficznej (GIS), nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert; Podać informacje potwierdzające doświadczenie jw.: ………………………. ………………………………………………………………………………… |  |
| 7 | Specjalista ds. ichtiologii |  | z zakresu: ichtiologii, zoologii lub biologii** | 60-miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 7 latach przed upływem składania ofert z zakresu ichtiologii/ochrony środowiska, Podać informacje potwierdzające doświadczenie jw.: ………………………. ………………………………………………………………………………… Uczestniczył w realizacji przynajmniej 5 prac potwierdzających doświadczenie w dziedzinie ichtiologii w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert; Podać informacje potwierdzające doświadczenie jw.: ………………………. ………………………………………………………………………………… |  |

* – minimum określone w pkt. 3.1.1. niniejszej specyfikacji.

** – niepotrzebne skreślić, wskazać właściwe											________________________________________

Podpis Wykonawcy

*** – okres doświadczenia zawodowego należy podać z dokładnością do 1 miesiąca.

W przypadku wykonywania wielu prac w tym samym okresie kalendarzowym, okresy doświadczenia nie sumują się.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM PODATKÓW

uczestniczący w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia”

Oświadczam, że:

wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………, dn. ...............2019 r.

[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i    podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy]

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie

publiczne

uczestniczący w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia”

Oświadcza, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

………………, dn. ...............2019 r.

[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i    podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy]

# Footnotes

Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, nie będzie honorowane.

Wymóg numerowania dotyczy stron zawierających jakąkolwiek treść.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem (Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Wypełniać jeśli w postępowaniu wnoszone jest wadium w formie pieniężnej.

Należy zaznaczyć właściwą opcję lub niepotrzebne skreślić.