WA.ROZ.281.40.2.2019 			                Warszawa, 2 sierpnia 2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)” – Część 1

# Nr zamówienia: WA.ROZ.281.40.2019

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, stosownie dla zamówień o równowartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)” – Część 1, wykonawca zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

W dniu 31.07.2019 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytanie

„1. Czy Wykonawca powinien wykonać pokazane na rys nr 9 wykończenie oczepu żelbetowego czapką betonową o szerokości 45 cm na całej długości projektowanego parapetu, czy oczep może zostać wykonany jako prostokątny  bez tego zwieńczenia?

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania oczepów żelbetowych w formie prefabrykatów, jeśli będą one odwzorowaniem geometrii pokazanej w projekcie budowlanym i odpowiednio uszczelnione na łączeniach sekcji?

3. W Stwiorb na str. 45-46 podane są minimalne parametry fizyko-mechaniczne ścianki z grodzic winylowych gdzie minimalny wskaźnik przekroju ma wynosić 380 cm3/m.  Jako referencyjna została podana grodzica GW 460/5,5  lecz wg. karty producenta wskaźnik przekroju ścianki z tych grodzic wynosi tylko 360 cm3/m.  Prosimy o potwierdzenie którą wartość wskaźnika przekroju przyjąć jako minimalną przy doborze grodzic.”

Odpowiedź

Ad. 1, 2. Oczep należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową.

Ad. 3. Minimalny wskaźnik wytrzymałości ścianki – 360 cm3/m.

Robert Chciuk

Dyrektor RZGW w Warszawie

Otrzymują:

1. wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ

2. wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

1. na stronie internetowej zamawiającego