Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarząd Zlewni w Warszawie

ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

Wytyczne wykonania prac

(opis przedmiotu zamówienia)

Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Mińsku Mazowieckim

Prace planowane do wykonania w terminie: 15.04.2020 r.-15.09.2020 r.

Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:

Kod 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

- Część ogólna.

  - Nazwa zamówienia: Zewnętrzna obsługa budowli piętrzących na rz. Świder i rz. Ciek Wodynie

rz. Ciek Wodynie				km 0+949 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 1+955 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 2+900 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 3+351 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 3+829 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 4+276 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 4+573 – m. Latowicz, gm. Latowicz

km 5+141 – m. Łukówiecz, gm. Mrozy

rz. Świder	km 39+490 – m. Wola Sufczyńska, gm. Kołbiel

km 46+999 – m. Wólka Dłużewska, gm. Siennica

km 47+500 – m. Wólka Dłużewska, gm. Siennica

km 48+724 – m. Starogród, gm. Siennica

km 50+134 – m. Starogród, gm. Siennica

km 51+562 – m. Borówek, gm. Siennica

km 52+318 – Borówek, gm. Siennica

km 52+878 – Stodzew, gm. Parysów

km 58+230 – Chyżyny, gm. Latowicz

km 68+016 – m. Starchomin, gm. Latowicz

  - Przedmiot zamówienia i rodzaj prac.

- Transport szandorów z miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim do budowli piętrzących,

- Transport szandorów z budowli piętrzących do miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim,

- Przygotowanie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek do nawodnień po okresie zimowym,

- Oczyszczenie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek w czasie prowadzenia nawodnień z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. Przygotowanie budowli na okres zimowy,

- Montaż szandorów w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących,

- Zdjęcie szandorów z budowli piętrzących,

- Podniesienie klap i opuszczenie zasuw w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących,

- Opuszczenie klap i podniesienie zasuw na budowlach piętrzących,

- Kontrola wszystkich budowli piętrzących w czasie prowadzenia nawodnień oraz utrzymanie ich w należytym stanie,

- Zakup brakujących szandorów, które zostały skradzione w czasie trwania nawodnień,

- Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: klamry zabezpieczające,

- Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: kłódki.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących.

Nie dotyczy.

  - Informacje o terenie prac zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac (sprawdzenie przedmiaru prac ze stanem faktycznym i dokumentacją) i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną obrazującą wykonane prace i przedłoży Zamawiającemu w formie elektronicznej – zgodnie z zawartą umową. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność, sprzęt i potrzebne materiały do realizacji przedmiotowego zadania - zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca po zakończeniu prac dokona zagospodarowania i uporządkowania terenu prac – zgodnie z zapisami w umowie.

Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac – zgodnie z zawartą umową. W przypadku powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym bądź zagrożeniu Wykonawca zagwarantuje podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ochronę obiektu i interesów osób trzecich związanych z eksploatacją tego obiektu.

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska a w szczególności dotyczące ochrony wód, oraz postępowania z odpadami.

Gospodarka odpadami

Wszelkie wytworzone lub zebrane na obiekcie odpady należy zagospodarować zgodnie 
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy, tj. rozdrobnione drewno oraz odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac jak również zebrane śmieci i nieczystości podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Dopuszcza się przekazanie usuniętej patyków, gałęzi osobie fizycznej 
z przeznaczeniem na własne potrzeby.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca przeszkoli i wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu prac.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nie dotyczy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Nie dotyczy.

Ogrodzenia

Nie dotyczy.

Zabezpieczenia chodników i jezdni

Nie dotyczy.

  - Nazwy i kody robót prac objętych przedmiotem zamówienia:

90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

  - Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i wytycznych wykonania i odbioru prac budowlanych.

Nie dotyczy.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Nie dotyczy.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne – wg założeń określonych w pkt. 5 wytycznych wykonania prac, sprzęt – wg potrzeb.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, środowisko naturalne

i właściwości przewożonych materiałów – wg założeń określonych w pkt. 5 wytycznych wykonania prac, sprzęt: ciągnik, przyczepa, inny – wg potrzeb.

- Wymagania dotyczące wykonania prac.

Zagospodarowanie wytworzonych w czasie realizacji prac odpadów, wykonawca winien prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umową i wytycznymi wykonania prac, a także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, a w szczególności:

  - Transport szandorów z miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim do budowli piętrzących.

Szandory należy przewieść z magazynu na ul. Huberta 41 w Mińsku Mazowieckim do miejsca lokalizacji ww. budowli piętrzących. Załadunku oraz rozładunku szandorów dokonuje wykonawca robót.

  - Transport szandorów z budowli piętrzących do miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim.

Szandory należy przewieść z miejsca lokalizacji ww. budowli piętrzących do magazynu na ul. Huberta 41 w Mińsku Mazowieckim. Załadunku oraz rozładunku szandorów dokonuje wykonawca robót.

  - Przygotowanie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek do nawodnień po okresie zimowym.

Roboty należy wykonać przed przystąpieniem do prowadzenia nawodnień. Roboty obejmują: oczyszczenie budowli piętrzących z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ

(patyków, gałęzi, konarów, pni, różnego rodzaju śmieci itp.) oraz utrudniających założenie szandorów jak również podniesienie klap czy opuszczenie zasuw. Wszystkie zanieczyszczenia należy usunąć ręcznie lub w razie potrzeby mechanicznie a następnie zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.

  - Oczyszczenie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek w czasie prowadzenia nawodnień ze wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. Przygotowanie budowli na okres zimowy.

Roboty należy wykonywać na bieżąco, jak tylko zajdzie taka potrzeba. Roboty obejmują: oczyszczenie budowli piętrzących z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ (patyków, gałęzi, konarów, pni, różnego rodzaju śmieci itp.) oraz utrudniających założenie i zdjęcie szandorów jak również podniesienie klap czy opuszczenie zasuw. Wszystkie zanieczyszczenia należy usunąć ręcznie lub w razie potrzeby mechanicznie a następnie zagospodarować zgodnie z ustawa o odpadach.

  - Montaż szandorów w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących.

Szandory należy zakładać stopniowo (etapami) tak aby był zachowany przepływ biologiczny, niedopuszczalne jest założenie szandorów w jednym etapie na docelową-maksymalną wysokość piętrzenia. Szandory należy założyć po każdym z dwóch zebranych pokosów traw oraz po okresie zimowym.

  - Zdjęcie szandorów z budowli piętrzących.

Szandory należy zdjąć przed każdym z trzech pokosów traw, stopniowo tak by spiętrzona woda mogła swobodnie spłynąć, nie powodując podtopień terenów położonych poniżej. Nie dopuszczalne jest zdjęcie szandorów z budowli piętrzącej w jednym etapie.

  - Podniesienie klap i opuszczenie zasuw w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących.

Klapy i zasuwy należy podnosić i opuszczać stopniowo (etapami) tak aby był zachowany przepływ biologiczny, niedopuszczalne jest podniesienie klap oraz opuszczenie zasuw w jednym etapie na docelową-maksymalną wysokość piętrzenia. Budowle zastawiamy po każdym z dwóch zebranych pokosów traw oraz po okresie zimowym.

  - Opuszczenie klap i podniesienie zasuw na budowlach piętrzących.

Klapy i zasuwy należy opuszczać i podnosić przed każdym z trzech pokosów traw, stopniowo tak by spiętrzona woda mogła swobodnie spłynąć, nie powodując podtopień terenów położonych poniżej. Nie dopuszczalne jest opuszczenie klap i podniesienie zasów budowli piętrzących w jednym etapie.

  - Kontrola wszystkich budowli piętrzących w czasie prowadzenia nawodnień oraz utrzymanie ich w należytym stanie.

Kontrole należy przeprowadzać przynajmniej raz w tygodniu w czasie prowadzenia nawodnień, szczególnie w okresie wzmożonych opadów oraz w czasie zejścia fali wezbraniowej. W czasie kontroli w razie potrzeby należy wykonać następujące czynności: uzupełnienie brakujących szandorów, jeżeli są braki, założenie elementów zabezpieczających budowle przed obsługiwaniem przez osoby nieupoważnione, dbanie o sprawność mechanizmów wyciągowych tj. smarowanie, czyszczenie budowli z zanieczyszczeń mogących stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie wód, obniżenie piętrzenia przed spodziewanym nadejściem fali powodziowej lub w okresie wzmożonych opadów.

  - Zakup brakujących szandorów, które zostały skradzione w czasie trwania nawodnień.

Szandory kupuje wykonawca na własny koszt, wartość na zakup brakujących szandorów należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

  - Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: klamry zabezpieczające.

Klamry zabezpieczające kupuje wykonawca na własny koszt, wartość na zakup brakujących klamr zabezpieczających należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

  - Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: kłódki.

Kłódki kupuje wykonawca na własny koszt, wartość na zakup brakujących kłódek należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i prac budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac. Kontrola prac będzie polegała na wizualnym sprawdzeniu i ocenie przez koordynatora wykonania zakresu prac określonego w pkt. 5 oraz jakości ich wykonania, zgodnie z wymogami niniejszego zakresu prac. Odbiór końcowy prac zostanie rozpisany po dokonaniu przez Wykonawcę zgłoszenia obiektu do odbioru. Odbiór prac odbędzie się komisyjnie w dniu określonym przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zakresu prac.

Zakres prac wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony z dokładnością do:

- Transport szandorów z miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim do budowli piętrzących – 1 km,

- Transport szandorów z budowli piętrzących do miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim – 1 km,

- Przygotowanie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek do nawodnień po okresie zimowym – 1 szt.,

- Oczyszczenie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek w czasie prowadzenia nawodnień z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. Przygotowanie budowli na okres zimowy – 1 szt.,

- Montaż szandorów w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących – 1 m2,

- Zdjęcie szandorów z budowli piętrzących – 1 m2,

- Podniesienie klap i opuszczenie zasuw w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących – 1szt.,

- Opuszczenie klap i podniesienie zasuw na budowlach piętrzących – 1 szt.,

- Kontrola wszystkich budowli piętrzących w czasie prowadzenia nawodnień oraz utrzymanie ich w należytym stanie – 1 szt.,

- Zakup brakujących szandorów, które zostały skradzione w czasie trwania nawodnień – 1 m2,

- Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: klamry zabezpieczające – szt.,

- Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: kłódki – 1 szt.,

- Opis sposobu odbioru prac.

Zamawiający nie przewiduje możliwość wykonania odbiorów częściowych oraz płatności częściowych za wykonane prace.

Wszystkie wykonane prace muszą być potwierdzone przez koordynatora w dzienniku kontroli robót.

Do zgłoszenia zakończenia prac celem rozpisania odbioru końcowego niezbędne jest przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, składającą się z:

- książki kontroli robót,

- dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane prace,

- oświadczenia upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umową, normami i wiedzą techniczną,

- oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach, podmiotom uprawnionym do ich odbioru lub osobie fizycznej oraz że teren prac został uporządkowany,

- oświadczenie, że roboty wykonywane były samodzielnie przez Wykonawcę.

Odbiór końcowy robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w warszawie, przy udziale Wykonawcy lub/i przedstawiciela Wykonawcy.

Tabela zakresu prac

Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW Mińsku Mazowieckim

Prace planowane do wykonania w terminie: 15.04.2020 r.-15.09.2020 r.

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Transport szandorów z miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim do budowli piętrzących tj.: rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141, rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. Długość trasy 60 km. | km | 60 |
| 2 | Transport szandorów z budowli piętrzących do miejsca składowania w Mińsku Mazowieckim tj.: rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141, rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. Długość trasy 60 km. | km | 60 |
| 3 | Przygotowanie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek do nawodnień po okresie zimowym tj. oczyszczenie budowli piętrzących z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. | szt. | 18 |
| 4 | Oczyszczenie budowli piętrzących tj. jazów, stopni z piętrzeniem i zastawek w czasie prowadzenia nawodnień z wszelkich zanieczyszczeń i elementów blokujących przepływ oraz utrudniających założenie szandorów. Przygotowanie budowli na okres zimowy. | szt. | 18 |
| 5 | Montaż szandorów w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących tj.: rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141, rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. | m2 | 31,3 |
| 6 | Zdjęcie szandorów z budowli piętrzących tj.: rz. Ciek Wodynie, jazy w km: 0+949, 1+955; zastawki w km: 2+900, 3+351, 3+829, 4+276, 4+573, 5+141, rz. Świder, stopnie z piętrzeniem w km: 46+999, 47+500, 48+724, 50+134, 51+562, 52+318,. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. | m2 | 31,3 |
| 7 | Podniesienie klap i opuszczenie zasuw w celu wykonania piętrzenia na budowlach piętrzących tj.: rz. Świder, jazy w km: 39+490, 52+878, 58+230, 68+016. Sześć zasuw i cztery klapy. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. | szt. | 10 |
| 8 | Opuszczenie klap i podniesienie zasuw na budowlach piętrzących tj.: rz. Świder, jazy w km: 52+878, 58+230, 68+016. Sześć zasuw i cztery klapy. Trzykrotnie w czasie prowadzenia nawodnień. | szt. | 10 |
| 9 | Kontrola wszystkich budowli piętrzących w czasie prowadzenia nawodnień oraz utrzymanie ich w należytym stanie tj.: -uzupełnienie brakujących szandorów, -założenie elementów zabezpieczających budowle przed obsługiwaniem przez osoby nieupoważnione, -dbanie o sprawność mechanizmów wyciągowych, smarowanie mechanizmów, - czyszczenie budowli z zanieczyszczeń mogących stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie wód, - obniżenie piętrzenia przed spodziewanym nadejściem wód po ulewnych deszczach - podniesienie poziomu piętrzenia po przejściu wód po ulewnych deszczach.. Przynajmniej raz w tygodniu w czasie prowadzenia nawodnień. | szt. | 18 |
| 10 | Zakup brakujących szandorów, które zostały skradzione w czasie trwania nawodnień. | m2 | 16 |
| 11 | Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: klamry zabezpieczające - szt. 8. | szt. | 8 |
| 12 | Zakup elementów zabezpieczających budowle piętrzące, które zostały skradzione lub uszkodzone w czasie trwania nawodnień tj.: kłódki - szt. 10. | szt. | 10 |