Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia Część 2:

„Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” - etap I

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapu I robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn,: Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock”  obejmujących odcinek wału przeciwpowodziowego w km od 1+687 do km 2+900,  o długości  1213 m.

Prawostronny wał rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 zaliczany jest do II klasy ważności technicznej 
i stanowi obiekt ochrony przeciwpowodziowej terenów na prawym brzegu Wisły leżących w gminie Sobienie-Jeziory, Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock.

Obowiązek wykonania robót budowlanych wynika z decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr 1456/2017 z dnia 08.09.2017r. znak: WIK.7441.11.2011.ET. i WIK.7741.75.2016.ET (zmienionej decyzjami: Decyzją MWINB Nr 1169/2018 z dnia 24.08.2018 r. i  Decyzją MWINB Nr 1234/2019 
z dnia 18.09.2019 r. )

Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych wału poprzez odbudowę korpusu wału z wyrównaniem niwelety korony 
do rzędnych pierwotnych oraz uszczelnieniem korpusu i podłoża.

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze, w skład których wchodzą m.in.: roboty pomiarowe, wykoszenie porostów 
z korony i skarpy wału (zależnie od potrzeb), zdjęcie humusu, przygotowanie platformy na kronie wału do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej;

- wycinka drzew i krzewów zgodnie z inwentaryzacją roślinności drzewiastej oraz decyzjami,

- remont korpusu wału:

- rozbiórkę korpusu wału do gł. 1,5 m i następnie jego odtworzenie z zagęszczeniem i profilowaniem skarp 
i korony wału (układanie korpusu warstwami 20 cm i zagęszczanie do Is>=0,97);

- doszczelnienie korpusu poprzez wykonanie w osi wału przesłony przeciwfiltracyjnej 
z zawiesiny samotwardniejącej wykonanej metodą CDMM  o grubości min. 40 cm i  głębokości 9,0 m liczonej od poziomu 1,2 m.p.p.t. gdzie jako poziom terenu przyjęto rzędną korony krawędzi wału 
od strony odwodnej, oraz ułożenie geomembrany  o gr. 2 mm zgodnie z technologią skazaną w projekcie wykonawczym;

- wykonanie zabezpieczenia korpusu wału (skarpy odpowietrznej i odwodnej) przed zwierzętami – montaż siatki stalowej  o gr. 2,7 mm;

- roboty ziemne na korpusie i koronie wału (niwelacja korony z odtworzeniem rzędnych, zagęszczenie gruntu w nasypie);

- umocnienie skarp i korony – humusowanie wraz z obsiewem mieszanką traw;

- remont przejazdów wałowych, zjazdów i wjazdów;

- remont schodów skarpowych;

- montaż słupków kilometrażowych, rogatek oraz słupków ograniczających możliwość wjazdu 
na stopę wału;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym w roku 2019
 dla zadania pn.:  „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km  472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” przez firmę „ZENERIS Projekty Sp. z o.o.” (poprzednia nazwa „Elektrownie Wodne ZENERIS” Sp. z o.o.)
 z siedzibą w Poznaniu oraz przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot.

Wykonawca powinien we własnym zakresie zapewnić nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami, trwający przez cały okres wykonywanych robót obejmującego w szczególności:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót - przeprowadzenie kontroli miejsca planowanych robót wraz z terenem niezbędnym do realizacji robót,

- przed przystąpieniem do wykonywania robót - kontrola drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub podcięcia gałęzi,

- przed przystąpieniem do wykonywania robót - ewentualne przeniesienie (w przypadku stwierdzenia) gatunków chronionych poza teren robót,

- w trakcie wykonywania robót - kontrola prowadzonych robót pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  O ochronie przyrody oraz innych ustaw,

- raportowanie Wykonawcy i Zamawiającemu wyników kontroli wykonywanej przed rozpoczęciem robót, natomiast w trakcie prowadzenia robót nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

Raport powinien zawierać m. in. datę przeprowadzonej kontroli, miejsce prowadzenia kontroli, wyniki kontroli, zalecenia dla Wykonawcy, uwagi. kolejne raporty powinny zawierać informację dotycząca przestrzegania przez Wykonawcę zaleceń/uwag z poprzednich raportów.

Wykonawca, każdorazowo przed wycinką drzew lub krzewu, jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin pod nadzorem przyrodniczym w celu zweryfikowania wystąpienia ewentualnych  miejsc lęgowych ptaków.

Wykonawca, jest zobowiązany do przekazania wyciętego materiału drzewnego w miejsce wskazane przez NW w Górze Kalwarii. Odległość transportu materiału drzewnego do 25 km.

Dłużyce  należy ułożyć w stosy zgodnie z zaleceniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wycięte krzewy  
i gałęzie drzew o średnicy mniejszej niż 5 cm należy pociąć  i rozdrobnić.

Wszystkie ewentualne nazwy urządzeń, wyrobów, surowców, technologii wykonania użyte w SIWZ 
i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i wymaganiach wykonania 
i odbioru usług.

III. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobów budowlanych własnych, zgodnie z dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem  i oddanie go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w Umowie oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa.

- wytyczenie obiektu;

- prowadzenie na bieżąco, przechowywanie i udostępnianie osobom upoważnionym dokumentacji budowy;

- naprawa lub pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas korzystania z nich przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

- poniesienie kosztów zniszczeń powstałych wskutek prowadzenia robót;

- uzgodnienie z właścicielem i zapłata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajęcie jego gruntu podczas wykonywania robót;

- pełne zabezpieczenie w trakcie prowadzenia robót terenów przyległych przed ewentualną falą powodziową,

- utrzymania w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową, oraz zapewnienia ciągłości wymaganych umową ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zobowiązani są posiadać podwykonawcy 
w zakresie zgodnym z zakresem prac przez nich wykonywanych;

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały opisane w SIWZ, dokumentacji wykonawczej, STWiORB oraz wzorze umowy.

2. W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.:

- wykonania inwentaryzacji dróg, w tym fotograficznej, w rejonie inwestycji, po których odbywał się będzie transport materiałów i sprzętu;

- organizacji, przygotowania, utrzymania i rozbiórki zaplecza i placu budowy;

- obsługi geodezyjnej;

- ewentualnych odszkodowań za tymczasowe zajęcie gruntów na czas budowy;

- kosztu transportu materiału drzewnego na odległość do 25 km  (wraz z jego załadunkiem
 i rozładunkiem

- naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg, powstałych w trakcie realizacji robót, w tym w wyniku transportu sprzętu;

- ubezpieczenia maszyn i budowy;

- przygotowania całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego;

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz naprawy wszelkich szkód (w tym na skarpach, koronie wału przeciwpowodziowego, na stronie odwodnej i odpowietrznej wału oraz obiektów towarzyszących) spowodowanych wykonywanymi robotami. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztach wartości wykonania ewentualnych dróg technologicznych (tymczasowych) niezbędnych do transportu materiałów i sprzętu;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu m. in.:

- kopie uprawnień zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- harmonogramu rzeczowo finansowego w uzgodnieniu z Zamawiającym – przed podpisaniem umowy,

- kopię polisy OC (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia na kwotę 2 000 000,00 zł ;

- oświadczenie dotyczące spełnienia wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę,

- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego umowy (oryginał gwarancji lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokonanego przelewu/wpłaty).

Składane przez wykonawcę kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy – przedstawiciela Wykonawcy wskazanego 
w umowie lub osobę upoważnioną do składania oferty.

IV. Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę 2,0 mln. zł.;

- ubezpieczenie ryzyk budowy i montaży CAR/EAR,

- pozostałe ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia obejmuje cały cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczęcia robót do zakończenia 
i podpisania protokołu końcowego odbioru.

V. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia - zadanie  należy zrealizować do dnia  20 października 2020 r.

VI. Inne postanowienia

W związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w niniejszej procedurze udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Podobne roboty budowlane będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Zakres podstawowy robót budowlanych obejmuje wykonanie robót określonych w projekcie wykonawczym pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock”  realizowanym dla odcinka wskazanego w  etapie I zadania.

Szczegółowy zakres zamówienia zostanie określony odrębną umową i będzie obejmował wykonanie  robót takiego samego rodzaju jak roboty ujęte w punkcie II. „Zakres zamówienia”.