Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia  Część 1:

„Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km  459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap III.

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapu III  robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania
 pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km  459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory”  obejmujących odcinek wału przeciwpowodziowego w km od 19+600  do km  21+400, 
tj. odcinek wału o dł. 1800 m.

Prawostronny wał rzeki Wisły w km 459+500 - 474+300 zaliczany jest do II klasy ważności technicznej i stanowi obiekt ochrony przeciwpowodziowej terenów na prawym brzegu Wisły o łącznej powierzchni ok. 3240 ha,  leżących  w gminie Sobienie-Jeziory, pow. otwocki, woj. mazowieckie.

Obowiązek wykonania robót budowlanych wynika z Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr 1457/2017 z dnia 08.09.2017r. znak: WIK.7441.10.2011.ET. (zmienionej decyzjami: Decyzją MWINB Nr 1165/2018 z dnia 23.08.2018 r., Decyzją MWINB Nr 458/2019 z dnia 12.03.2019 r. i  Decyzją MWINB Nr 502/2019 z dnia 09.04.2019 r.).

Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych wału poprzez odbudowę korpusu wału z wyrównaniem niwelety korony 
do rzędnych pierwotnych oraz uszczelnieniem korpusu i podłoża.

II. Zakres zamówienia.

Zamówienie obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze, w skład których wchodzą m.in.: roboty pomiarowe, wykoszenie porostów 
z korony i skarpy wału (zależnie od potrzeb), zdjęcie humusu, przygotowanie platformy na kronie wału do wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej;

- wycinka drzew i krzewów zgodnie z inwentaryzacją roślinności drzewiastej oraz decyzjami;

- wykonanie w osi wału przesłony filtracyjnej metodą wgłębnego ciągłego mieszania oraz metodą iniekcji strumieniowej (jet grouting) przy przepustach wałowych i w miejscach kolizji z siecią podziemną;

- roboty ziemne na korpusie i koronie wału (niwelacja korony z odtworzeniem rzędnych, zagęszczenie gruntu w nasypie);

- zabezpieczenie siatką stalową skarp wału (odpowietrznej i odwodnej) przed zwierzętami ryjącymi;

- wyrównanie, zagęszczenie przejazdów wałowych oraz remont ich nawierzchni;

- rozbiórka i odtworzenie schodów skarpowych;

- plantowanie skarp i korony wału;

- humusowanie i zabezpieczenie skarp i korony biowłókniną;

- montaż słupków hektometrowych, tablic kilometrażowych, szlabanów wjazdowych;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym dla zadania pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 474+300 gmina Sobienie Jeziory” przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL Sp. z o.o. w 2018 r., przedmiarem robót 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot.

Wykonawca powinien we własnym zakresie zapewnić nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami, trwający przez cały okres wykonywanych robót, obejmujący w szczególności:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót:

- przeprowadzenie kontroli miejsca planowanych robót wraz z terenem niezbędnym do realizacji robót,

- przeprowadzenie kontroli drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub podcięcia gałęzi,

- ewentualne przeniesienie (w przypadku stwierdzenia) gatunków chronionych poza teren robót,

- w trakcie wykonywania robót:

- kontrola prowadzonych robót pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  O ochronie przyrody oraz innych ustaw,

- raportowanie Wykonawcy i Zamawiającemu wyników kontroli wykonywanej przed rozpoczęciem robót, natomiast w trakcie prowadzenia robót nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

Raport powinien zawierać m. in. datę przeprowadzonej kontroli, miejsce prowadzenia kontroli, wyniki kontroli, zalecenia dla Wykonawcy, uwagi. kolejne raporty powinny zawierać informację dotycząca przestrzegania przez Wykonawcę zaleceń/uwag z poprzednich raportów.

Wykonawca, każdorazowo przed wycinką drzew lub krzewu, jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin pod nadzorem przyrodniczym w celu zweryfikowania wystąpienia ewentualnych  miejsc lęgowych ptaków.

Wykonawca, jest zobowiązany  do przekazania wyciętego materiału drzewnego w miejsce wskazane przez NW w Górze Kalwarii. Odległość transportu materiału drzewnego do 25 km.

Dłużyce  należy ułożyć w stosy zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru. Wycięte krzewy  i gałęzie drzew 
o średnicy mniejszej niż 5 cm należy pociąć  i rozdrobnić.

Wszystkie ewentualne nazwy urządzeń, wyrobów, surowców, technologii wykonania użyte w SIWZ 
i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i wymaganiach wykonania 
i odbioru usług.

III. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobów budowlanych własnych, zgodnie z dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem  
i oddanie go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w Umowie oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa.

- wytyczenie obiektu;

- prowadzenie na bieżąco, przechowywanie i udostępnianie osobom upoważnionym dokumentacji budowy;

- naprawa lub pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas korzystania z nich przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

- zgłoszenie właścicielowi - administratorowi urządzeń podziemnych i nadziemnych zamiaru wykonania robót w ich obrębie i uzgodnienie warunków ich prowadzenia;

- poniesienie kosztów zniszczeń powstałych wskutek prowadzenia robót;

- uzgodnienie z właścicielem i zapłata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajęcie jego gruntu podczas wykonywania robót;

- pełne zabezpieczenie w trakcie prowadzenia robót terenów przyległych przed ewentualną falą powodziową,

- utrzymania w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową, oraz zapewnienia ciągłości wymaganych umową ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zobowiązani są posiadać podwykonawcy w zakresie zgodnym 
z zakresem prac przez nich wykonywanych.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały opisane w SIWZ, dokumentacji wykonawczej, STWiORB oraz wzorze umowy.

2. W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.:

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz naprawy wszelkich szkód (w tym na skarpach, koronie wału przeciwpowodziowego, na stronie odwodnej i odpowietrznej wału oraz obiektów towarzyszących) spowodowanych wykonywanymi robotami. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany 
do uwzględnienia w kosztach i wykonania ewentualnych dróg technologicznych (tymczasowych) niezbędnych do transportu materiałów i sprzętu;

- wykonania inwentaryzacji dróg, w tym fotograficznej, w rejonie inwestycji, po których odbywał się będzie transport materiałów i sprzętu;

- organizacji, przygotowania, utrzymania i rozbiórki zaplecza i placu budowy;

- obsługi geodezyjnej;

- ewentualnych odszkodowań za tymczasowe zajęcie gruntów na czas budowy;

- kosztu transportu materiału drzewnego na odległość do 25 km (wraz z jego załadunkiem 
i rozładunkiem);

- naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg, powstałych w wyniku realizacji robót, w tym transportu materiałów i sprzętu;

- ubezpieczenia maszyn i budowy;

- przygotowania całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego;

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu m. in.:

- kopie uprawnień zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

- harmonogramu rzeczowo finansowego uzgodnionego z Zamawiającym,

- kopie polisy OC (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia na sumę 2 000 000,00 zł,

- oświadczenie dotyczące spełnienia wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę,

- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego umowy (oryginał gwarancji lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokonanego przelewu/wpłaty).

Składane przez wykonawcę kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy – przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w umowie lub osobę upoważnioną do składania oferty.

IV. Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- suma 2,0 mln zł;

- ubezpieczenie ryzyk budowy i montaży CAR/EAR;

- pozostałe ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia obejmuje cały cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczęcia robót do zakończenia 
i podpisania protokołu końcowego odbioru.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Zadanie należy zrealizować do dnia  20 października 2020 r.

VI. Inne postanowienia

W związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia, wybranemu w niniejszej procedurze zamówienia publicznego Wykonawcy,  zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Zakres podstawowy robót budowlanych obejmuje wykonanie robót określonych w projekcie wykonawczym pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500-474+300 gmina Sobienie Jeziory” realizowanych w etapie III.

Szczegółowy zakres zamówienia zostanie określony odrębną umową i będzie obejmował wykonanie  robót takiego samego rodzaju jak roboty ujęte w ust. II.pn.:  „Zakres zamówienia” niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.