Zał. nr 2 OPZ

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zwiększenie zdolności retencyjnej rz. Głogowianki poprzez zakup i zamontowanie szandorów, z uzupełnieniem bali w kładkach jazów  wraz z obsługą i utrzymaniem na terenie NW w Kutnie

Lokalizacja:

rz. Głogowianka: jazy kozłowe, km 0+230,km 1+167

m. Kutno, pow. kutnowski.

- Ogólna charakterystyka obiektu.

1.     rz. Głogowianka:  dwa jazy kozłowe km 0+230 oraz km 1+167 - w miejscowości Kutno,

Są to budowle piętrzące   składające się z dwóch kozłów (filary) oraz kładki roboczej (służącej do obsługiwania zamknięć- szandorów) . Skarpy i dno cieku umocnione są  wylewkami  betonowymi na długości 2,50 m powyżej jazu i na długości 6,00 m poniżej jazu wraz cz niecką wypadową.

Światło jazu obliczono na wodę brzegową i przyjęto 2 m (2 x 1 m). Otwór światła jazu zamykany 
i otwierany jest za pomocą szandorów drewnianych.

- Jazy przeznaczone są do piętrzenia wody oraz retencji korytowej

- Rzędna piętrzenia:

Jaz w km 0+230 wynosi 104,81, m n.p.m.

- Wysokość piętrzenia wynosi: H = 0,90 m.

- Spadek dna rzeki: 1,50 ‰

- Szerokość dna rzeki: 2,4 m

- Nachylenie skarp: 1:1,5

- Klasa budowli IV

- Rzędna piętrzenia:

Jaz w km 1+167 wynosi 105,92, m n.p.m.

- Wysokość piętrzenia wynosi: H = 0,60 m.

- Spadek dna rzeki: 1,50 ‰

- Szerokość dna rzeki: 2,4 m

- Nachylenie skarp: 1:1,5

- Klasa budowli IV

- Opis wymagań dotyczących wykonania usług.

Organizacja prac:

- Termin realizacji.

Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi zgodnie z zapisem     w umowie.

Termin  rozpoczęcia  prac: wg umowy

Termin zakończenia prac: wg umowy

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową.

- Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną  przed i po wykonaniu prac i przekaże ją w formie papierowej przedstawicielowi zamawiającego z chwilą składania zgłoszenia o gotowości prac do odbioru.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren prac.

Zabezpieczenia interesów Inwestora.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac. (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

Ochrona środowiska.

- W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac związanych z retencją korytową, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

- W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia  16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 55 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020,  poz. 310 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  – (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

- Realizacja prac nie może spowodować pogorszenia stanu ekologicznego wód, ekosystemów wodnych, a także fauny i flory pośrednio narażonej na ich oddziaływanie oraz terenu bezpośrednio przyległego.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze prac.

Zagospodarowanie odpadów.

- Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi.

- Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

3.   Zestawienie usług.

Tabela Zakresu Prac

Zwiększenie zdolności retencyjnej rz. Głogowianki poprzez zakup i zamontowanie szandorów, z uzupełnieniem bali w kładkach jazów  wraz z obsługą i utrzymaniem na terenie NW w Kutnie

Lokalizacja: ,

rz. Głogowianka jaz kołowy w km 0+230 i km 1+167

gm. Nowe Ostrowy oraz m. Kutno, pow. kutnowski.

Klasyfikacja kodów dla prac objętych przedmiotem zamówienia:

71330000-0 – różne usługi inżynieryjne

90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

| Lp. | Podstawa | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | j.m. | Ilość j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | analiza własna | Zastawianie i odstawianie szandorów- zasuw, na budowlach piętrzących, kontrola i czyszczenie, usuwanie zatorów z drzew, gałęzi i śmieci spływających rzekami i kanałami. (w ciągu 1 miesiąca na jeden jaz 30 godzin x 2 budowle). Planowana obsługa 6 miesięcy dot. 1). rz. Głogowianka - jaz kozłowy, km 0+230, św. 2,0m, m. Kutno, - jaz kozłowy km 1+167, św. 2,0m Łącznie budowli 3 szt. | godz. |  |  |
|  |  | 30*3*6 | godz. | 30*2*6=360.00 | 360.00 |
|  |  |  |  | RAZEM | 360.000 |
| 2 | analiza własna | Oczyszczenia umocnień stalowych i betonowych z porośniętej darni, ziemi, piasek itp. na skarpach powyżej i poniżej budowli piętrzących szt. 2 x 15m2 | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 15*2=30.000 | 30.00 |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 3 | analiza własna | Dwukrotna impregnacja desek (szandorów) - Soltox dot.10,9m2 na 2 jazy kozłowe, | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 10.9*2=21.80 | 21.80 |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.8000 |
| 4 | analiza własna | Wykonanie i montaż szandorów wraz z uzupełnieniem bali w pokładzie kładek o grubości 46 mm po ostruganiu, tj. jazy kozłowe = 6,50m2 rz. Głogowianka - jaz kozłowy, km 0+230, św. 3,25m, m. Kutno, - jaz kozłowy km 1+167, św. 3,25m m, bale w pokładzie kładek 1,0m2. Łącznie budowli 2 szt. | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 6.5+1.0=7.50 | 7.50 |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.500 |
| 5 | analiza własna | Po zakończeniu obsługi piętrzeń, zdjęcie szandorów z budowli piętrzących i transport do miejsca składowania. | obiekt |  |  |
|  |  |  | obiekt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

- Wytyczne wykonania prac

4.1. Zastawianie i odstawianie szandorów- zasuw, na budowlach piętrzących, kontrola i czyszczenie, usuwanie zatorów z drzew, gałęzi i śmieci spływających rzekami i kanałami. (w ciągu 1 miesiąca na jeden jaz 30 godzin x 2 budowle). Planowana obsługa 6 miesięcy dot. 1). rz. Głogowianka - jaz kozłowy, km 0+230, św. 2,0m, m. Kutno, - jaz kozłowy km 1+167, św. 2,0m Łącznie budowli 2 szt.

4.2. Oczyszczenia umocnień betonowych z porośniętej darni, ziemi, piasek itp. na skarpach powyżej i poniżej budowli piętrzących szt. 2 x 15m2 wraz ze smarowaniem towotem

4.3. Dwukrotna impregnacja desek (szandorów) po ich wykonaniu i dopasowaniu na jazach kozłowych - Soltox dot.10,9m2  na 2 jazy kozłowe,

4.4. Wykonanie i montaż szandorów wraz z uzupełnieniem bali w pokładzie kładek o grubości 46 mm po ostruganiu, tj.  jazy kozłowe = 6,50m2

rz. Głogowianka - jaz kozłowy, km 0+230, św. 3,25m, m. Kutno, - jaz kozłowy km 1+167, św. 3,25m , bale w pokładzie kładek 1,0m2. Łącznie budowli 2 szt.

4.5.  Po zakończeniu obsługi piętrzeń, zdjęcie szandorów z budowli piętrzących i transport do miejsca składowania w uzgodnieniu z osobą nadzorującą realizację prac ze strony Wód Polskich.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Rozliczenie i odbiór prac

  - Opis sposobu odbioru prac

Odbiór końcowy prac zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. 
Do zgłoszenia zakończenia prac niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wskazanej w umowie. 
Odbiór robót odbędzie się komisyjnie,  w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

5.2. Opis sposobu rozliczania prac

Zamawiający przewiduje płatnośc za wykonane roboty zgodnie z zapisami w umowie.

Rozliczenie prac nastąpi po dokonaniu odbioru prac protokołem częściowym/końcowym, zgodnie 
z postanowieniami umowy.

Załączniki

- Mapy poglądowe

Mapa poglądowa

Budowle piętrzące, pow. kutnowski

Rz. Głogowianka:

Jaz kozłowy w km 0+230 i km 1+167