Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia CPV – 71220000-6

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie osobnych operatów wodnoprawnych na piętrzenie wody na jazie, na rzece Bzura oraz na piętrzenie wody i retencjonowanie wód na jazach w korycie kanału Południowego C wraz

2) z instrukcjami gospodarowania wodą oraz z 3) przedłożenie Zamawiającemu kompletnych i poprawnie sporządzonych wniosków o uzyskanie osobnych pozwoleń wodnoprawnych do odpowiedniego organu celem uzyskania ostatecznych decyzji pozwoleń wodnoprawnych w zakresie pkt. 1 – 3), o których mowa w zdaniu poniżej.

Wykonanie operatów wodnoprawnych na piętrzenie i retencjonowanie wód wraz z instrukcjami gospodarowania wodą:

- w korycie rz. Bzury jaz „Zagaj”, rz. Bzura km 109+659, m. Zagaj, gm. Góra Św. Małgorzaty, pow. łęczycki

- w korycie kanału Południowego C Jaz „Balków” w  km 4+655 kanału Południowego C, m. Balków, gm. Piątek, pow. łęczycki

- w korycie kanału Południowego C Jaz „Czarnopole” w km 7+255 kanału Południowego C , m. Czarnopole, gm. Góra Św. Małgorzaty, pow. Łęczycki.

Powyższą dokumentację należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów Prawa wodnego (z art. 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), wymogami przepisów Prawa budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1725) oraz innymi aktualnie obowiązującymi wytycznymi i aktami prawnymi.

Zakres prac do wykonania obejmuje pozyskanie wszelkich materiałów do opracowania części opisowej i graficznej operatu wodnoprawego oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i złożenie do właściwego organu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, udział w rozprawach wodnoprawnych w przypadku gdy Zamawiający lub właściwe w sprawie organy i jednostki administracji publicznej zgłoszą konieczność uzupełnienia bądź poprawienia całości lub części operatu wodnoprawnego.

Przedmiotem odbioru będzie: a) operat wodnoprawny na piętrzenie i retencjonowanie wód na jazie rzeki Bzury oraz na piętrzenie wód na jazach kanału Południowego C b) instrukcja gospodarowania wodą na urządzeniach piętrzących ww. rzeki i kanału c) decyzja – pozwolenie wodnoprawne z zatwierdzoną instrukcją gospodarowania wodą.

Wyżej wymienioną dokumentację należy wykonać w czterech egzemplarzach w formie drukowanej i piąty egz. na nośniku cyfrowym typu pen drive.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi formalno – prawne:

1. Operat wodnoprawny dotyczy korzystania z śródlądowych wód powierzchniowych obejmującego piętrzenie oraz retencjonowanie wód w korycie rzeki Bzury za pomocą istniejącego jazu „Zagaj” w km 109+659, m. Zagaj, gm. Góra Św. Małgorzaty, pow. łęczycki.

Zakres operatu wodno-prawnego winien uwzględniać wymogi ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z póżn. zm.) w szczególności zapisów zawartych w art. 409 ust 1 i ust 2 cytowanej ustawy.

Zakres Instrukcji gospodarowania wodą winien uwzględniać wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1725), oraz innymi aktualnie obowiązującymi wytycznymi i aktami prawnymi.

Wykonanie i aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla potrzeb wykonania operatu winno obejmować zasięg wpływu piętrzenia na odcinku pomiarowym o długości 4km i być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133), wydane w oparciu o art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). Mapa winna  posiadać klauzulę przyjęcia do zasobu właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego.

Pozyskanie informacji o własności użytkowania działek położonych w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia winno być w oparciu o dane będące w zasobie Państwowej Ewidencji Gruntów właściwego terytorialnie starosty .

Inwentaryzacja budowli dla potrzeb wykonania operatu winna być wykonana zgodnie z zasadami wykonywania szczegółowej inwentaryzacji obiektów budowlanych i zawierać wszystkie niezbędne parametry budowli oraz rysunki zawierające przekroje podłużne, poprzeczne i rzuty budowli. Rysunki należy wykonać w skali 1:50 lub 1:100, dostosowanej do parametrów budowli, zapewniającej czytelność dokumentacji.

Obliczenia hydrologiczne winny zawierać opracowanie przepływów charakterystycznych oraz maksymalnych na podstawie aktualnych danych bądź obliczone aktualnymi powszechnie stosowanymi metodami obliczeniowymi.

Dokumentacja winna zawierać opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym, stanowiący odrębny dokument.

Zamawiający udostępni do wglądu Wykonawcy opracowania  operat wodnoprawny, który będzie podlegać aktualizacji.

2. Operat wodnoprawny dotyczy korzystania z śródlądowych wód powierzchniowych obejmującego piętrzenie oraz retencjonowanie wód w korycie kanału Południowego C za pomocą istniejącego jazu „Balków” w km 4+655 gm. Piątek, pow. łęczycki. oraz jazu „Czarnopole” w km 7+225 w  gm. Góra Św. Małgorzaty, pow. łęczycki

Zakres operatu wodnoprawnego winien uwzględniać wymogi ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z póżn. zm.) w szczególności zapisów zawartych w art. 409 ust 1 i ust 2 cytowanej ustawy.

Zakres Instrukcji gospodarowania wodą winien uwzględniać wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1725)

Wykonanie i aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla potrzeb wykonania operatu winna obejmować zasięg wpływu piętrzenia na odcinku pomiarowym o długości 2,52 km dla jazu Czarnopole i odcinka o długości 2,2 km dla jazu Balkow. Mapa wykonana winna być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133), wydane w oparciu o art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). Mapa winna  posiadać klauzulę przyjęcia do zasobu właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego.

Pozyskanie informacji o własności użytkowania działek położonych w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w oparciu o dane będące w zasobie Państwowej Ewidencji Gruntów właściwego terytorialnie starosty.

Inwentaryzacja budowli dla potrzeb wykonania operatu winna być wykonana zgodnie z zasadami wykonywania szczegółowej inwentaryzacji obiektów budowlanych i zawierać wszystkie niezbędne parametry budowli oraz rysunki zawierające przekroje podłużne, poprzeczne i rzuty budowli. Rysunki należy wykonać w skali 1:50 lub 1:100, dostosowanej do parametrów budowli, zapewniającej czytelność dokumentacji.

Obliczenia hydrologiczne winny zawierać opracowanie przepływów charakterystycznych oraz maksymalnych na podstawie aktualnych danych bądź obliczone aktualnymi powszechnie stosowanymi metodami obliczeniowymi.

Dokumentacja winna zawierać opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym, stanowiący odrębny dokument.